Załącznik nr 1  do SIWZ

Deklaracja spełnienia wymagań i oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - Opis parametrów oferowanego urządzenia

Opis przedmiotu zamówienia.

„Dostawa urządzenia do wykrywania i identyfikacji śladowych ilości materiałów wybuchowych ETD.”

| Oferujemy dostawę urządzenia Producent /Marka …………………. rok ……………. |
| --- |
| Lp. | Opis | Minimalne wymagania zamawiającego | Deklaracja wykonawcy (TAK/NIE)* | Dodatkowe informacje* |
| 1. | ETD | Urządzenie fabrycznie nowe |  |  |
|  |  | Urządzenie ETD musi byś w stanie zbierać i analizować śladowe ilości cząsteczek ze skażonych powierzchni lub zawartości bagażu, bądź ich opary i sygnalizować za pomocą alarmu obecność materiałów wybuchowych. |  |  |
|  |  | Urządzenie ETD powinno wykrywać i identyfikować śladowe ilości materiałów wybuchowych za pomocą jonów dodatnich i ujemnych. |  |  |
|  |  | Urządzenie powinno mieć możliwość identyfikacji wielu mieszanin materiałów wybuchowych przy jednoczesnym teście. |  |  |
|  |  | W przypadku wykrycia materiału wybuchowego urządzenie powinno wyświetlić informację o wykrytym materiale wybuchowym oraz wydać z siebie alarm dźwiękowy. |  |  |
|  |  | Urządzenie powinno mieć możliwość automatycznej rejestracji następujących danych: czas, data, oraz wynik analizowanej próbki dla każdego alarmu. Celem ponownego odtworzenia oraz wydrukowania pełnego zapisu analizy próbki. |  |  |
|  |  | Urządzenie ETD ma być wyposażone w wyświetlacz LCD min. 10” z menu w języku polskim. |  |  |
|  |  | Urządzenie powinno gwarantować dostęp do dwóch poziomów dostępu : operatora oraz administratora. |  |  |
|  |  | Oprogramowanie ETD zapewni możliwość nadawania indywidualnych kodów dostępu. |  |  |
|  |  | Czas analizy : max. 10 sekund. |  |  |
|  |  | Czas rozgrzewania urządzenia uwzględniając czas początkowego startu/zimnego oraz jego stabilizację powinien wynosić do 30 minut. |  |  |
|  |  | Urządzenie będą posiadały możliwość zbierania próbek cząstek stałych przy pomocy pułapek próbkowych wielokrotnego użytku. |  |  |
|  |  | Urządzenie powinno mieć możliwość weryfikacji poprawności wykrywania poprzez zastosowanie opcjonalnych pułapek weryfikacyjnych zawierających śladowe ilości materiału wybuchowego. |  |  |
|  |  | ETD powinno być wyposażone w wbudowaną drukarkę termiczną do celów drukowania wyników natychmiast po analizie lub w terminie późniejszym (funkcja pamięci) wraz z funkcją drukowania raportów. |  |  |
|  |  | Urządzenie ETD będzie posiadać możliwość wyświetlania na ekranie nazw analizowanych substancji oraz oprogramowanie wykrywaczy umożliwi modyfikację tych nazw poprzez zmianę nazwy substancji na kod substancji. |  |  |
|  |  | Urządzenie będzie mieć możliwość wyświetlania komunikatów o konieczności przeprowadzenie przeglądu technicznego zgodnie z zaleceniami producenta. |  |  |
|  |  | Urządzenie ETD będzie posiadać funkcję automatycznej kalibracji. |  |  |
|  |  | Sposób pobierania próbki : powierzchniowy ((np. ze skóry, bagażu, opakowań, odzieży itp. ) |  |  |
|  |  | Urządzenie będzie wyposażone w baterię lub UPS, umożliwiające podtrzymanie pracę urządzenie bez zewnętrznego zasilania minimum przez 60 minut oraz transport włączonego urządzenia na standzie po powierzchniach płaskich. |  |  |
|  |  | Urządzenie będzie posiadać złącze komunikacyjne USB lub Ethernet RJ – 45 umożliwiające transfer danych. |  |  |
|  |  | Urządzenie ETD muszą być dostarczone wraz z walizkami transportowymi. |  |  |
|  |  | Współczynnik ochronny urządzenia nie powinien wynosić mniej niż IP20. |  |  |
|  |  | Wykonawca dostarczy min. 2 elementy wspomagające pobieranie próbek cząstek stałych, takie jak pobierak próbek lub urządzenie do pobierania próbek metodą zasysania. |  |  |
|  |  | Temperatura pracy wykrywcza min. Od 0 °C do 40 °C, |  |  |
|  |  | Urządzenie ETD będzie mieć możliwość zdalnego odczytu danych poprzez sieć IP/Ethernet. Przedmiotem zamówienia nie jest wykonywanie sieci wykrywaczy ETD, ani stacji roboczych takiej sieci. |  |  |
|  |  | Zasilanie: 200-240V, 50-60 Hz AC lub 12v DC plus zasilacz. |  |  |
|  |  | Wykonawca zagwarantuje dostawę materiałów eksploatacyjnych na okres min. 36 miesięcy razem z urządzeniem ETD. Dostarczone zostaną wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia, materiały eksploatacyjne, takie jak np.: dopanty, lampy, rękawiczki nitrylowe, siatki dyszy, ściereczki, waciki, papier do drukarki itd., umożliwiające pracę urządzenia przez 36 miesięcy. Wśród materiałów eksploatacyjnych musi być tyle pułapek próbkowych, aby można było wykonać min. 40 000 próbek przez urządzenie. W przypadku pułapek próbkowych wielokrotnego użytku krotność użytkowania potwierdzona przez producenta może być uwzględniona w dostawie wykonawcy." |  |  |
| 2. | Wymagane normy i certyfikaty | Urządzenie ETD musi być zgodne ze standardami obowiązującymi w lotnictwie cywilnym, zawartymi w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2015/1998 z dn. 5 listopada 2015 r., z późniejszymi zmianami, urządzenie musi posiadać certyfikatem ECAC potwierdzający pozytywne przejście testów CEP dla urządzeń ETD (zgodne z rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej nr 278/2014- wymagania dotyczące stosowania urządzeń ETD). |  |  |
|  |  | Zamawiający oczekuje że urządzenie będzie w stanie wykrywać oraz wskazywać za pomocą alarmu materiały wybuchowe wymienione w dodatku 12-L, który jest objęty klauzulą tajności CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL i którego treść jest przetwarzana zgodnie z decyzją (UE, Euratom 2015/444). |  |  |
|  |  | Urządzenie ETD musi posiadać znak CE (Wykonawca dostarczy Deklarację Zgodności z Normami Wspólnoty Europejskiej przed podpisaniem umowy). |  |  |
| 3. | Przeznaczenie | Urządzenia ETD należy dostarczyć i zainstalować na stoliku w Porcie Lotniczym Olsztyn - Mazury w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. Wykonawca dostarczy urządzenia ETD na własny koszt. |  |  |
| 4. | Gwarancja, serwis dokumentacja. | Gwarancja dotycząca wyrobu i dokumentacji zapewniona na okres 24 miesiące, licząc od daty przyjęcia wyrobu przez zamawiającego. |  |  |
|  |  | Gwarancja na dostawę części zamiennych lub remontu wyrobu będzie zapewniona w okresie 10 lat, licząc od daty przyjęcia wyrobu przez zamawiającego. |  |  |
|  |  | Reakcja serwisu gwarancyjnego/pogwarancyjnego, dostawy części zamiennych oraz dostaw dokumentacji dotyczącej wyrobu max. 24 godzin od daty zgłoszenia zamówienia, całodobowy kontakt telefoniczny z serwisem. |  |  |
|  |  | Dokumentacja, instrukcja w języku polskim |  |  |
|  |  | Kompletne opisy, napisy informacyjne na wyświetlaczach, oznakowania wszystkich przycisków, przełączników i wyłączników sterujących opisane w języku polskim |  |  |
|  |  | Producent zapewni na każde żądanie konsultacje techniczne dla personelu zamawiającego, zapewniające bezpieczną eksploatację wyrobu, |  |  |
|  |  | W ramach serwisu, w okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca wykona w ramach całkowitej ceny umowy przeglądy urządzeń, realizowane zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na pól roku. Z każdego przeglądu zostanie sporządzony protokół potwierdzający prawidłowe działanie urządzeń. |  |  |
|  |  | W przypadku awarii urządzenia dostawca zobowiązuje się do dostarczyć urządzenia ETD (zastępcze) zgodnie z OPZ oraz wymaganymi normami i certyfikatami (ECAC i CEP) w ciągu 24 h |  |  |
| 5. | Szkolenia: | Szkolenie do 50 osób z obsługi technicznej oraz zasad bezpieczeństwa pracy urządzenia, u odbiorcy |  |  |
|  |  | Autoryzacja na przeprowadzanie szkoleń z obsługi urządzenia przez wyznaczony personel zamawiającego |  |  |
|  |  | Jeżeli zakres albo poziom szkolenia lub forma jego dokumentowania wymaga potwierdzenia przez odpowiednie instytucje lub władze, producent wyrobu zapewni terminową realizację tego wymagania |  |  |
|  |  | Przeszkolony personel otrzyma Zaświadczenia lub Certyfikaty producenta o odbytych szkoleniach. |  |  |
| 6. | Warunki Dostawy Termin dostawy | Dostawa do 5 tygodni od podpisania umowy |  |  |

* - należy wpisać:

TAK – jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry

NIE – jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów

Jeżeli oferowane urządzenie posiada inne parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać rzeczywistą wartość parametru.

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty

##### FORMULARZ OFERTY

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ,zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na dostawy pn. :

„Dostawa urządzenia do wykrywania i identyfikacji śladowych ilości materiałów wybuchowych ETD.”

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2164  z. późn. zm.)

Ogłoszonego przez zamawiającego:

Warmia i Mazury sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,

siedziba : Szymany 150 , 12-100 Szczytno
Numer Regon:    281345971	
Numer NIP: 	7451842294

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Osoba uprawniona do kontaktów:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

JA (MY) NIŻEJ PODPISANY(I) OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

  - Zapoznałem (liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

  - W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy warunki zawarte w akcie umowy  i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

  - Całe niniejsze zamówienie zostanie wykonane na podstawie treści: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ, jej zmian oraz zgodnie z przedłożonymi przez nas dokumentami i oświadczeniami wymaganymi w SIWZ

  - Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty i podjęcia decyzji o jej złożeniu

  - składam / -y następującą ofertę cenową:

cena netto.................. zł (słownie.......................................)

podatek Vat.................. zł (słownie...................................)

cena brutto .................. zł (słownie.................................)

  - Informuję/my*, że wybór mojej/naszej* oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, w związku z czym wskazuję/my* nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT

| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego | Wartość towaru/usługi bez kwoty podatku VAT |
| --- | --- | --- |

Uwaga! Nie wypełnienie tabeli rozumiane będzie przez zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

  - Oferuję udzielenie gwarancji jakości na przedmiot umowy przez okres ...................miesięcy (na warunkach SIWZ, co najmniej 24 miesiące)

  - Uważamy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ tj. przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

  - składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]*,

  - nie uczestniczę(- ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu  udzielenia niniejszego zamówienia,

  - oświadczam(my), że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej w tabeli informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

  - nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom:

| l.p. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy (ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na dostawy pn. :

„Dostawa urządzenia do wykrywania i identyfikacji śladowych ilości materiałów wybuchowych ETD.”

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015r. poz.  2164)

Ogłoszonego przez zamawiającego:

Warmia i Mazury sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,

siedziba : Szymany 150  12-100 Szczytno
Numer Regon:    281345971	
Numer NIP: 	7451842294

WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Ubiegając się o udzielenie zamówienia stosownie do treści art. 10 Regulaminu spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  a dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia

- znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

##### UWAGA PODMIOT WSPÓLNY!

Oświadczenie to składa ten podmiot/te podmioty który/którzy w imieniu wszystkich wykazywać będzie/będą  spełnienie warunków określonych w SIWZ.

#### Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na  dostawy pn. :

„Dostawa urządzenia do wykrywania i identyfikacji śladowych ilości materiałów wybuchowych ETD.”

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2164)

Ogłoszonego przez zamawiającego:

Warmia i Mazury sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,

siedziba : Szymany 150,  12-100 Szczytno
Numer Regon:    281345971	
Numer NIP: 	7451842294

WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Ubiegając się o udzielenie określonego powyżej zamówienia

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nie podlegam wykluczeniu z postępowania w związku z okolicznościami określonymi w art. 12 ust. 1 Regulaminu.

PODPIS:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*określić nr części

Uwaga !

W przypadku oferty wspólnej oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

# Footnotes

*Niepotrzebne skreślić lub usunąć