Załącznik nr 1.12 do SIWZ

„Deklaracja spełnienia wymagań i oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - Opis parametrów oferowanego urządzenia

Opis przedmiotu zamówienia.

Część 12 Samochód techniczny

| Oferujemy dostawę urządzenia Producent /Marka …………………. rok ……………. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie krótszym o………… tygodni |
| --- |
| Lp. | Opis | Minimalne wymagania zamawiającego | Deklaracja wykonawcy (TAK/NIE)* | Dodatkowe informacje* |
| 1. | Samochód techniczny | Pojazd fabrycznie nowy: |  |  |
|  |  | Pojazd przystosowany do przewozu min.5 osób z tylną częścią transportową |  |  |
|  |  | Waga pojazdu do 3.5 t |  |  |
|  |  | Układ ABS + hamulce tarczowe wszystkich kół |  |  |
|  |  | Układ stabilizacji toru jazdy ESP |  |  |
|  |  | Poduszka powietrzna kierowcy |  |  |
|  |  | Immobiliser, alarm |  |  |
|  |  | Centralny zamek zdalnie sterowany |  |  |
|  |  | Elektrycznie regulowane szyby przednich drzwi |  |  |
|  |  | Regulacja kolumny kierowniczej |  |  |
|  |  | Zaczepy do mocowania ładunku |  |  |
|  |  | Radio CD |  |  |
|  |  | Światła przeciw mgielne |  |  |
|  |  | Światła doświetlające zakręty |  |  |
|  |  | Komputer pokładowy |  |  |
|  |  | Lakier metalizowany- srebrny |  |  |
|  |  | Wyposażenie dodatkowe: |  |  |
|  |  | Klimatyzacja przód |  |  |
|  |  | Kompletne koło zapasowe |  |  |
|  |  | Tempomat |  |  |
|  |  | Skórzana kierownica |  |  |
|  |  | El. reg., składane i podgrzewane lusterka boczne |  |  |
|  |  | Ogrzewana szyba przednia |  |  |
|  |  | Pełna przegroda z uchylną klapą |  |  |
|  |  | Zderzak przedni w kolorze nadwozia |  |  |
|  |  | Podwójny fotel pasaż. ze schowkiem |  |  |
|  |  | Felgi min. 15'' z oponami |  |  |
|  |  | Lampa błyskowa (pomarańczowa LED) montowana na dachu na magnes |  |  |
|  |  | Gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy |  |  |
| 2. | Przeznaczenie | Samochód zabezpieczenia technicznego w części wewnętrznej oraz zewnętrznej lotniska |  |  |
| 3. | Silnik i skrzynia biegów | Wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem paliwa z turbo-doładowaniem, Moc min. 120 KM Pojemność min. 1900 cm3 Skrzynia biegów: manualna |  |  |
| 4. | Gwarancja, serwis dokumentacja. | Gwarancja dotycząca wyrobu i dokumentacji zapewniona na okres 24 miesiące, od daty przyjęcia wyrobu przez zamawiającego |  |  |
|  |  | Gwarancja na dostawę części zamiennych i/lub remont wyrobu będzie zapewniona w okresie 10 lat licząc od daty przyjęcia wyrobu przez zamawiającego |  |  |
|  |  | Autoryzowany przez producenta katalog części zamiennych wraz z rysunkami powinien być dostarczony w j. polskim lub j. angielskim |  |  |
|  |  | Dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcja w języku polskim |  |  |
|  |  | Plan obsługi technicznej i czynności obsługowych (j. polski) |  |  |
|  |  | Wszystkie opisy, napisy informacyjne na wyświetlaczach, oznakowania wszystkich przycisków, przełączników i wyłączników sterujących opisane w języku polskim |  |  |
|  |  | Producent zapewni na każde żądanie konsultacje techniczne dla personelu zamawiającego, zapewniające bezpieczną eksploatację wyrobu, |  |  |
| 5. | Szkolenia: |  |  |  |
|  |  | Szkolenie do 10 osób z obsługi technicznej oraz zasad bezpieczeństwa pracy urządzenia, u odbiorcy, |  |  |
|  |  | Przeszkolony personel otrzyma Zaświadczenia lub Certyfikaty producenta o odbytych szkoleniach. |  |  |
| 6. | Warunki Dostawy Termin dostawy | DAP zgodnie z zasadami INCOTERMS 2010 Dostawa do 9 tygodni od podpisania umowy |  |  |

* - należy wpisać:

TAK – jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry

NIE – jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów

Jeżeli oferowane urządzenie posiada inne parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać rzeczywistą wartość parametru w kolumnie

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |