Załącznik nr 1.5 do SIWZ

„Deklaracja spełnienia wymagań i oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - Opis parametrów oferowanego urządzenia

Opis przedmiotu zamówienia.

Część 5 SCHODY PASAŻERSKIE CIĄGANE ŚREDNIE

Oferujemy dostawę urządzenia Producent /Marka …………………. rok ……………. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie krótszym o………… tygodni

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania zamawiającego | Deklaracja wykonawcy (TAK/NIE)* | Dodatkowe informacje* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SCHODY PASAŻERSKIE CIĄGANE ŚREDNIE | Urządzenie nie starsze niż rok produkcji 2005: |  |  |
|  |  | umieszczone na dwuosiowym podwoziu (przednia oś skrętna) |  |  |
|  |  | wykonane w całości w systemie metrycznym na terenie UE, |  |  |
|  |  | dyszel w wykonaniu standardowym (oczko i amortyzator sprężynowy) |  |  |
|  |  | rama i obudowa zabezpieczona przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe |  |  |
|  |  | cztery podpory stabilizujące |  |  |
|  |  | nosek trapu układający się do kadłuba zabezpieczony odbojem kauczukowym w jasnym kolorze |  |  |
|  |  | wyposażone w hamulec postojowy |  |  |
|  |  | automatyczne zamki do zabezpieczenia ustawień |  |  |
|  |  | pompa hydrauliczna do regulacji wysokości z napędem silnikiem elektrycznym |  |  |
|  |  | obsługiwane przez jednego operatora |  |  |
|  |  | wyrób będzie wyposażony w koło zapasowe jezdne, |  |  |
|  |  | pulpity sterujące precyzyjnym pozycjonowaniem schodów względem drzwi i kadłuba samolotu dostępne z poziomu gruntu |  |  |
|  |  | trap i platforma wyposażony w oświetlenie ze strumieniem rozproszonym o natężeniu nie mniejszym niż (50 lx), zasilane z akumulatorów 12V o pojemności min. 85 Ah |  |  |
|  |  | wykonanie stopni jak i pomostu górnego z blachy aluminiowej ryflowanej antypoślizgowej |  |  |
|  |  | wykonanie poręczy – pochwytów z płaskownika pokrytego okładziną poręczową z tworzywa |  |  |
|  |  | Ogólne: |  |  |
|  |  | możliwość pracy w temperaturach od -30°C do +45ºC, |  |  |
|  |  | światło antykolizyjne odblaskowe przód i tył, oraz wymagane oświetlenie, |  |  |
|  |  | Producent gwarantuje, że wyrób nie generuje zakłóceń radiowych i spełnia odpowiednie normy dotyczące ochrony środowiska naturalnego |  |  |
|  |  | Zostaną naniesione w sposób trwały, według wzoru dostarczonego przez zamawiającego logo i napisy identyfikujące użytkownika |  |  |
|  |  | Komplet kluczy i narzędzi serwisowych jeśli instrukcja obsługi bieżącej przewiduje ich stosowanie |  |  |
|  |  | standard i kolor pokrycia lakierniczego urządzenia RAL 9016 |  |  |
| 2. | Wymagane normy i certyfikaty | certyfikat CE |  |  |
|  |  | zgodne z IATA AHM 920 (aktualne wydanie), |  |  |
|  |  | zgodnie z normą PN-EN 12312-1, PN-EN 1915-1 i ISO 14121-1 |  |  |
|  |  | Producent gwarantuje spełnienie wymagań homologacyjnych i/lub przepisów dozoru technicznego (jeżeli jest to wymagane) |  |  |
| 3. | Przeznaczenie | A320, A319, A318 B 737-300/400/500/800/900 CRJ-700 E170/175, E190/195 |  |  |
| 4. | Dane techniczne | zakres roboczy operacyjny minimalny: 2400 mm do 3800 mm |  |  |
|  |  | dopuszczalne obciążenia podestu 480 kg, |  |  |
|  |  | pomost podnoszony przez siłownik hydrauliczny sterowany pompą hydrauliczną o napędzie elektrycznym |  |  |
|  |  | zabezpieczenie schodów podczas pracy jak i postoju poprzez układ mechaniczno-hydraulicznych stabilizatorów |  |  |
|  |  | wykonanie dyszla odsuwanego na bok (lewo i prawo) poza zakres obsługi pasażerów |  |  |
|  |  | stabilność przy obciążeniach wiatrowych 75 km/godz. |  |  |
|  |  | prędkość trakcyjna holowania nie mniej niż 20 km/h |  |  |
|  |  | pomost jak i burty przesuwane wyposażone w odbój ochronny niebrudzący |  |  |
|  |  | burty boczne górne przesuwane z blokadą |  |  |
|  |  | schody wyposażone w pasy bezpieczeństwa na wejściu jak i pomoście |  |  |
|  |  | koła gumowe pełne lub pneumatyczne |  |  |
|  |  | wykonanie podestu wejściowego do samolotu o szerokości nie mniejszej niż 1250mm |  |  |
|  |  | szerokość ciągu schodowego nie większa niż 1300mm |  |  |
| 5. | Gwarancja, serwis dokumentacja. | Gwarancja dotycząca wyrobu i dokumentacji zapewniona na okres min. 3 miesiące, od daty przyjęcia wyrobu przez zamawiającego |  |  |
|  |  | Z chwilą wymiany wyrobu, zespołu lub części w ramach gwarancji, następuje automatyczne przedłużenie gwarancji odpowiednio na ten wyrób, zespół lub część na okres wyszczególniony w pp. a) |  |  |
|  |  | Gwarancja na dostawę części zamiennych i/lub remont wyrobu będzie zapewniona w okresie 10 lat licząc od daty przyjęcia wyrobu przez zamawiającego |  |  |
|  |  | Reakcja serwisu gwarancyjnego/pogwarancyjnego dostawy części zamiennych oraz dokumentacji dotyczącej wyroby będzie zapewniona w czasie max 48 godzin od daty zgłoszenia zamówienia, całodobowy kontakt telefoniczny z serwisem, |  |  |
|  |  | Autoryzowany przez producenta katalog części zamiennych wraz z rysunkami powinien być dostarczony w j. polskim lub j. angielskim |  |  |
|  |  | Dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcja w języku polskim |  |  |
|  |  | Plan obsługi technicznej i czynności obsługowych (j. polski) |  |  |
|  |  | Dokumentacja wyrobu finalnego, jego części instrukcji i procedur obsługowych powinna dotyczyć dostarczonego modelu wyrobu , ( w tym konkretnej wersji- jeżeli ma to zastosowanie) |  |  |
|  |  | Wszelkie zmiany dokumentacji, biuletyny obsługowe lub serwisowe dotyczące wyrobu albo dokumenty podobne będą dostarczane bezpłatnie do zamawiającego w terminie bezzwłocznym od daty wydania |  |  |
|  |  | Wszystkie opisy, napisy informacyjne na wyświetlaczach, oznakowania wszystkich przycisków, przełączników i wyłączników sterujących opisane w języku polskim |  |  |
|  |  | Producent zapewni na każde żądanie konsultacje techniczne dla personelu zamawiającego, zapewniające bezpieczną eksploatację wyrobu, |  |  |
|  |  | Producent dostarczy wraz z wyrobem uzgodnione z zamawiającym niezbędne rysunki, plany, procedury lub instrukcje obsługi wyrobu, wraz z zestawem części zamiennych dla serwisu podstawowego oraz zestawem narzędzi i wyposażenia wymaganego do bezpiecznej obsługi i eksploatacji wyrobu. |  |  |
| 6. | Szkolenia: | Szkolenie do 8 osób z obsługi technicznej oraz zasad bezpieczeństwa pracy urządzenia, u odbiorcy, |  |  |
|  |  | Przeszkolony personel otrzyma Zaświadczenia lub Certyfikaty producenta o odbytych szkoleniach. |  |  |
|  |  | Jeżeli zakres albo poziom szkolenia lub forma jego dokumentowania wymaga potwierdzenia przez odpowiednie instytucje lub władze, producent wyrobu zapewni terminową realizację tego wymagania |  |  |
| 7. | Warunki Dostawy Termin dostawy | DAP zgodnie z zasadami INCOTERMS 2010 Dostawa do 9 tygodni od podpisania umowy |  |  |

* - należy wpisać:

TAK – jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry

NIE – jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów

Jeżeli oferowane urządzenie posiada inne parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać rzeczywistą wartość parametru w kolumnie

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |