Załącznik nr 1.6 do SIWZ

„Deklaracja spełnienia wymagań i oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - Opis parametrów oferowanego urządzenia

Opis przedmiotu zamówienia.

Część 6 Lotniskowa nagrzewnica statków powietrznych

Oferujemy dostawę urządzenia Producent /Marka …………………. rok ……………. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie krótszym o………… tygodni

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania zamawiającego | Deklaracja wykonawcy (TAK/NIE)* | Dodatkowe informacje* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lotniskowa nagrzewnica statków powietrznych | Urządzenie fabrycznie nowe: |  |  |
|  |  | Rama i obudowa zabezpieczona przed korozją, |  |  |
|  |  | Urządzenie zdolne do pracy w zakresie temperatur od -30°C do +45ºC, |  |  |
|  |  | Napęd silnikiem Diesela o mocy min 28 kW.@ 2400 obr/min |  |  |
|  |  | Start silnika na wolnych obrotach. |  |  |
|  |  | Zamontowany na przyczepie z oponami wypełnionymi pianką (przeciw przebiciu) |  |  |
|  |  | Hamulec postojowy zintegrowany z dyszlem holowniczym |  |  |
|  |  | Min. 200 kW mocy grzewczej z palnika wysokociśnieniowego. |  |  |
|  |  | Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej, rury nie spawane. (zaciskane) |  |  |
|  |  | Min. 200-litrowy zbiornik paliwa ze stali nierdzewnej |  |  |
|  |  | Dmuchawa powietrza z napędem pasowym. |  |  |
|  |  | Panel sterowania z wyłącznikiem awaryjnym, miernikiem temperatury powietrza, licznikiem godzin i wskaźnikiem poziomu paliwa. |  |  |
|  |  | Panel sterowania pokryty osłoną z tworzywa sztucznego chroniącą przed uszkodzeniem. Panel podświetlany. |  |  |
|  |  | Tryby pracy: wentylacja, niska temp., wysoka temp. |  |  |
|  |  | Możliwość użycia urządzenia do hot air deicing |  |  |
|  |  | Automatyczna regulacja temperatury |  |  |
|  |  | Silnik wyłączany automatycznie przy niskim ciśnieniu oleju, zbyt wysokiej temperatura płynu chłodzącego i przekroczenie prędkości nominalnej. |  |  |
|  |  | Min. dwa termostaty bezpieczeństwa znajduje się na wylocie powietrza w celu uniknięcia nadmiernego wzrostu temperatury powietrza w przestrzeni roboczej. |  |  |
|  |  | Lampa ostrzegawcza, informująca o awarii silnika |  |  |
|  |  | Lampa ostrzegawcza, informująca o pracy nagrzewnicy. |  |  |
|  |  | 15 m x 305 mm wąż powietrza z niską wagą AM 200 PL adapter |  |  |
|  |  | Zostaną naniesione w sposób trwały, według wzoru dostarczonego przez zamawiającego logo i napisy identyfikujące użytkownika |  |  |
|  |  | Gaśnica proszkowa z zawartością środka gaśniczego min. 3 kg. |  |  |
|  |  | Dach urządzenia wykonany ze stali nierdzewnej. |  |  |
|  |  | Urządzenie musi być wyposażone w WINTER KIT składający się z: Podgrzewany akumulator, Podgrzewany bloku silnika, Podgrzewany zbiornik paliwa, Ładowarkę akumulatora, Wyłącznik akumulatora. |  |  |
|  |  | standard i kolor pokrycia lakierniczego urządzenia RAL 9016 |  |  |
| 2. | Wymagane normy i certyfikaty | certyfikat CE |  |  |
|  |  | zgodne z IATA AHM 973 (aktualne wydanie), |  |  |
|  |  | Producent gwarantuje spełnienie wymagań homologacyjnych i/lub przepisów dozoru technicznego (jeżeli jest to wymagane) |  |  |
| 5. | Gwarancja, serwis dokumentacja. | Gwarancja dotycząca wyrobu i dokumentacji zapewniona na okres 24 miesiące, od daty przyjęcia wyrobu przez zamawiającego |  |  |
|  |  | Z chwilą wymiany wyrobu, zespołu lub części w ramach gwarancji, następuje automatyczne przedłużenie gwarancji odpowiednio na ten wyrób, zespół lub część na okres wyszczególniony w pp. a) |  |  |
|  |  | Gwarancja na dostawę części zamiennych i/lub remont wyrobu będzie zapewniona w okresie 10 lat licząc od daty przyjęcia wyrobu przez zamawiającego |  |  |
|  |  | Reakcja serwisu gwarancyjnego/pogwarancyjnego dostawy części zamiennych oraz dokumentacji dotyczącej wyroby będzie zapewniona w czasie max 24 godzin od daty zgłoszenia zamówienia, całodobowy kontakt telefoniczny z serwisem, |  |  |
|  |  | Autoryzowany przez producenta katalog części zamiennych wraz z rysunkami powinien być dostarczony w j. polskim lub j. angielskim |  |  |
|  |  | Dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcja w języku polskim |  |  |
|  |  | Plan obsługi technicznej i czynności obsługowych (j. polski) |  |  |
|  |  | Dokumentacja wyrobu finalnego, jego części instrukcji i procedur obsługowych powinna dotyczyć dostarczonego modelu wyrobu , ( w tym konkretnej wersji- jeżeli ma to zastosowanie) |  |  |
|  |  | Wszelkie zmiany dokumentacji, biuletyny obsługowe lub serwisowe dotyczące wyrobu albo dokumenty podobne będą dostarczane bezpłatnie do zamawiającego w terminie bezzwłocznym od daty wydania |  |  |
|  |  | Wszystkie opisy, napisy informacyjne na wyświetlaczach, oznakowania wszystkich przycisków, przełączników i wyłączników sterujących opisane w języku polskim |  |  |
|  |  | Producent zapewni na każde żądanie konsultacje techniczne dla personelu zamawiającego, zapewniające bezpieczną eksploatację wyrobu, |  |  |
|  |  | Producent dostarczy wraz z wyrobem uzgodnione z zamawiającym niezbędne rysunki, plany, procedury lub instrukcje obsługi wyrobu, wraz z zestawem części zamiennych dla serwisu podstawowego oraz zestawem narzędzi i wyposażenia wymaganego do bezpiecznej obsługi i eksploatacji wyrobu. |  |  |
| 6. | Szkolenia: | Szkolenie do 10 osób z obsługi technicznej oraz zasad bezpieczeństwa pracy urządzenia, u odbiorcy |  |  |
|  |  | Szkolenie 3 osób z podstawowej obsługi serwisowej u odbiorcy i autoryzacja na dokonywanie obsług i podstawowych napraw |  |  |
|  |  | Jeżeli zakres albo poziom szkolenia lub forma jego dokumentowania wymaga potwierdzenia przez odpowiednie instytucje lub władze, producent wyrobu zapewni terminową realizację tego wymagania |  |  |
|  |  | Przeszkolony personel otrzyma Zaświadczenia lub Certyfikaty producenta o odbytych szkoleniach. |  |  |
| 7. | Warunki Dostawy Termin dostawy | DAP zgodnie z zasadami INCOTERMS 2010 Dostawa do 12 tygodni od podpisania umowy |  |  |

* - należy wpisać:

TAK – jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry

NIE – jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów

Jeżeli oferowane urządzenie posiada inne parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać rzeczywistą wartość parametru w kolumnie

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |