Załącznik nr 1.7 do SIWZ

„Deklaracja spełnienia wymagań i oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - Opis parametrów oferowanego urządzenia

Opis przedmiotu zamówienia.

Część 7 Oczyszczarka lotniskowa

Oferujemy dostawę urządzenia Producent /Marka …………………. rok ……………. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie krótszym o………… tygodni

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania zamawiającego | Deklaracja wykonawcy (TAK/NIE)* | Dodatkowe informacje* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oczyszczarka Lotniskowa | Pojazd, urządzenie fabrycznie nowe: |  |  |
|  |  | Wykonane w wersji przyczepy do ciągnika siodłowego |  |  |
|  |  | Maksymalna prędkość robocza 60 km/h |  |  |
|  |  | Szerokość powierzchni oczyszczanej przez szczotkę min. 5,5m (przy kącie 30o) |  |  |
|  |  | Wydajność min – 300 000 m2/h |  |  |
|  |  | Rama i obudowa zabezpieczona przed korozją, odporna na zmienne warunki atmosferyczne |  |  |
|  |  | Moc silnika min 300kW przy 2000 obr/min ,spełniający normę emisji spalin : min EURO MOT III B |  |  |
|  |  | Urządzenie zdolne do pracy w zakresie temperatur od -30°C do +50ºC, |  |  |
|  |  | Szczotka z napędem hydraulicznym o średnicy min 1000mm, prędkość regulowana od 0 do 600 obr/min. |  |  |
|  |  | Szczotka obrotowa z pozycją transportową |  |  |
|  |  | Wentylator dmuchawy o wydajności min 11m3/s |  |  |
|  |  | Zbiornik na paliwo min 900 l |  |  |
|  |  | Tylna oś skrętna |  |  |
|  |  | Układ centralnego smarowania |  |  |
|  |  | Sterowanie wszystkimi ruchami roboczymi oczyszczarki i awaryjne zatrzymanie odbywa się z kabiny pojazdu |  |  |
|  |  | Dominujący kolor obudowy żółty RAL 1004 |  |  |
|  |  | Opis pulpitu sterującego i komunikatów na wyświetlaczu w języku polskim |  |  |
|  |  | Jeden silnik hydrauliczny do napędu szczotki |  |  |
|  |  | Moc pompy hydraulicznej i silnika napędzającego wentylator min 120 kW |  |  |
|  |  | Regulowana płyta magnetycznao szerokości min 2300 mm umieszczona za tylną osią oczyszczarki z możliwością podnoszenia do transportu i w celu oczyszczenia |  |  |
|  |  | Docisk szczotki automatyczny |  |  |
|  |  | Automatyczna regulacja osłon szczotki w miarę zużywania |  |  |
|  |  | Panel kontrolny wyposażony w : liczniki motogodzin pracy szczotki i pracy silnika, wskaźniki poziomu paliwa, ciśnienia oleju, temp. cieczy chłodzącej. |  |  |
|  |  | Obudowa silnika podnoszona mechanicznie (możliwość podnoszenia przy wyłączonym silniku) |  |  |
|  |  | Pojazd posiada zabezpieczenie w formie automatycznego unoszenia pługa, szczotki walcowej i dmuchawy po włączeniu biegu wstecznego |  |  |
|  |  | Lokalizacja dysz nadmuchowych przed tylną osią pojazdu |  |  |
|  |  | Oświetlenie oczyszczarki na całej szerokości roboczej |  |  |
|  |  | aa) Dźwiękowy sygnał cofania |  |  |
|  |  | bb) Zamawiający dostarczy wzór logo i napisy identyfikujące użytkownika które zostaną naniesione w sposób trwały |  |  |
|  |  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
|  |  | Podpory umożliwiające pozostawienie naczepy bez ciągnika |  |  |
|  |  | Lampa błyskowa ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym - LED |  |  |
|  |  | Podgrzewanie oleju hydraulicznego i układu chłodzącego |  |  |
|  |  | System ładowania akumulatorów, gniazdo NATO z kablem 20 m |  |  |
|  |  | Zabezpieczenie silników czujnikami ( wys.temp. silnika i oleju hydraulicznego, spadku ciśnienia oleju silnikowego i hydraulicznego, awarii układu ładowania ) |  |  |
|  |  | Zapasowy zestaw odkładnic na pług – 2 kpl. |  |  |
|  |  | Urządzenie dostarczone z pełnym zbiornikiem paliwa |  |  |
| 2. | Ciągnik Siodłowy | Pojazd fabrycznie nowy |  |  |
|  |  | Ciągnik z napędem 4/4 z blokadą mechanizmu różnicowego przedniego mostu |  |  |
|  |  | Silnik wysokoprężny o mocy min 300 kW, max moment obrotowy 2000Nm, pojemność nie mniejsza niż 11000cm3 |  |  |
|  |  | Automatyczna skrzynia biegów |  |  |
|  |  | Norma emisji spalin min Euro 4 |  |  |
|  |  | 2-obwodowy układ pneumatyczny z przyłączem do przyczepy |  |  |
|  |  | Układ hamulcowy z ABS |  |  |
|  |  | Układ kierowniczy ze wspomaganiem, regulowana kolumna kierownicza |  |  |
|  |  | Pneumatyczny fotel kierowcy |  |  |
|  |  | Elektrycznie sterowane i ogrzewane lusterka po stronie kierowcy i pasażera |  |  |
|  |  | Automatyczna klimatyzacja |  |  |
|  |  | Centralny zamek |  |  |
|  |  | Akumulatory bezobsługowe, system 24 V z możliwością podtrzymania ładowania |  |  |
|  |  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
|  |  | Koło zapasowe |  |  |
|  |  | Podgrzewacz paliwa |  |  |
|  |  | Podgrzewanie wycieraczek |  |  |
|  |  | Podgrzewana przednia szyba |  |  |
|  |  | Podnośnik samochodowy 12 t |  |  |
|  |  | Dwa żółte światła ostrzegawcze na dachu kabiny (LED), włączane z pulpitu kierowcy |  |  |
|  |  | Kierownica z lewej strony. |  |  |
|  |  | Dodatkowe czołowe oświetlenie robocze (halogenowe). |  |  |
|  |  | Stopnie wejściowe i podest za kabiną kierowcy |  |  |
|  |  | Awaryjny wyłącznik wewnątrz pojazdu. |  |  |
|  |  | Kompletna instalacja umieszczona w kabinie kierowcy umożliwiająca zamontowanie radiostacji lotniskowej |  |  |
|  |  | Pojazd dostarczony z pełnym zbiornikiem paliwa |  |  |
| 3. | Pług | Urządzenie fabrycznie nowe |  |  |
|  |  | Pług odśnieżny czołowy, wieloelementowy |  |  |
|  |  | Szerokość pracy min 6500 mm |  |  |
|  |  | Wysokość ostrza max 1200 mm |  |  |
|  |  | Pług dwustronnie skrętny z regulacją położenia |  |  |
|  |  | Kąt skrętu pługa 30 – 400 |  |  |
|  |  | Osłona zabezpieczająca zarzucaniu śniegu na szybę kierowcy |  |  |
|  |  | Automatyczna regulacja nacisku pługa |  |  |
|  |  | Oświetlenie konturowe |  |  |
|  |  | Pług łamany do transportu i garażowania. Szerokość pługa po złożeniu skrzydeł : Max 5.500 mm |  |  |
| 4. | Gwarancja, serwis dokumentacja. | Gwarancja dotycząca wyrobu i dokumentacji zapewniona na okres 24 miesiące, od daty przyjęcia wyrobu przez zamawiającego |  |  |
|  |  | Z chwilą wymiany wyrobu, zespołu lub części w ramach gwarancji, następuje automatyczne przedłużenie gwarancji odpowiednio na ten wyrób, zespół lub część na okres wyszczególniony w pp. a) |  |  |
|  |  | Gwarancja na dostawę części zamiennych i/lub remont wyrobu będzie zapewniona w okresie 10 lat licząc od daty przyjęcia wyrobu przez zamawiającego |  |  |
|  |  | Reakcja serwisu gwarancyjnego/pogwarancyjnego dostawy części zamiennych oraz dokumentacji dotyczącej wyroby będzie zapewniona w czasie max 24 godzin od daty zgłoszenia zamówienia, całodobowy kontakt telefoniczny z serwisem, |  |  |
|  |  | Autoryzowany przez producenta katalog części zamiennych wraz z rysunkami powinien być dostarczony w j. polskim lub j. angielskim |  |  |
|  |  | Dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcja w języku polskim |  |  |
|  |  | Plan obsługi technicznej i czynności obsługowych (j. polski) |  |  |
|  |  | Dokumentacja wyrobu finalnego, jego części instrukcji i procedur obsługowych powinna dotyczyć dostarczonego modelu wyrobu , ( w tym konkretnej wersji- jeżeli ma to zastosowanie) |  |  |
|  |  | Wszelkie zmiany dokumentacji, biuletyny obsługowe lub serwisowe dotyczące wyrobu albo dokumenty podobne będą dostarczane bezpłatnie do zamawiającego w terminie bezzwłocznym od daty wydania |  |  |
|  |  | Wszystkie opisy, napisy informacyjne na wyświetlaczach, oznakowania wszystkich przycisków, przełączników i wyłączników sterujących opisane w języku polskim |  |  |
|  |  | Producent zapewni na każde żądanie konsultacje techniczne dla personelu zamawiającego, zapewniające bezpieczną eksploatację wyrobu, |  |  |
|  |  | W ramach zamówienia dostawca zapewni w ciągu 3 lat od dostawy przedmiotu zamówienia (ciągnik siodłowy oraz oczyszczarka) wykonywanie rocznych przeglądów oraz dostawę części i materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych do ich przeprowadzenia. |  |  |
|  |  | Producent dostarczy wraz z wyrobem uzgodnione z zamawiającym niezbędne rysunki, plany, procedury lub instrukcje obsługi wyrobu, wraz z zestawem części zamiennych dla serwisu podstawowego oraz zestawem narzędzi i wyposażenia wymaganego do bezpiecznej obsługi i eksploatacji wyrobu. |  |  |
| 5. | Szkolenia: | Wykonawca umożliwi, na własny koszt (tj. min. koszt przejazdu/przelotu, noclegów, wyżywienia, diet) przedstawicielom Zamawiającego (max. 3 osoby) - we wstępnym odbiorze technicznym urządzenia przed wysłaniem do Zamawiającego |  |  |
|  |  | Szkolenie do 10 osób z obsługi technicznej oraz zasad bezpieczeństwa pracy urządzenia, u odbiorcy, |  |  |
|  |  | Szkolenie 3 osób z podstawowej obsługi serwisowej u odbiorcy i autoryzacja na dokonywanie obsług i podstawowych napraw |  |  |
|  |  | Autoryzacja na przeprowadzanie szkoleń z obsługi urządzenia przez wyznaczony personel zamawiającego |  |  |
|  |  | Jeżeli zakres albo poziom szkolenia lub forma jego dokumentowania wymaga potwierdzenia przez odpowiednie instytucje lub władze, producent wyrobu zapewni terminową realizację tego wymagania |  |  |
|  |  | Przeszkolony personel otrzyma Zaświadczenia lub Certyfikaty producenta o odbytych szkoleniach. |  |  |
| 7. | Warunki Dostawy Termin dostawy | DAP zgodnie z zasadami INCOTERMS 2010 Dostawa do 16 tygodni od podpisania umowy |  |  |

* - należy wpisać:

TAK – jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry

NIE – jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów

Jeżeli oferowane urządzenie posiada inne parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać rzeczywistą wartość parametru w kolumnie

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |