Załącznik nr 1.8 do SIWZ

„Deklaracja spełnienia wymagań i oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - Opis parametrów oferowanego urządzenia

Opis przedmiotu zamówienia.

Część 8 Wielofunkcyjny pojazd do letniego i zimowego utrzymania lotniska

| Oferujemy dostawę urządzenia Producent /Marka …………………. rok ……………. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie krótszym o………… tygodni |
| --- |
| Lp. | Opis | Minimalne wymagania zamawiającego | Deklaracja wykonawcy (TAK/NIE)* | Dodatkowe informacje* |
| 1. | Wielofunkcyjny pojazd do letniego i zimowego utrzymania lotniska | Urządzenie fabrycznie nowe |  |  |
|  |  | Urządzenie zdolne do pracy w zakresie temperatur od -30°C do +45ºC, |  |  |
|  |  | Konstrukcja z zabezpieczeniem antykorozyjnym, |  |  |
|  |  | Konstrukcja kabiny ze stalowej ramy, podnoszona ze sprężynami gazowymi |  |  |
|  |  | Drzwi wzmocnione rurowymi konstrukcjami |  |  |
|  |  | Podnoszona platforma załadunkowa zapewniająca dostępność podczas serwisu |  |  |
|  |  | Kabina ogrzewana, klimatyzowana, szyby przesuwne regulowane po bokach |  |  |
|  |  | Podgrzewane lusterka zewnętrzne, radio CD |  |  |
|  |  | Siedzenie kierowcy pneumatycznie resorowane |  |  |
|  |  | Silnik rzędowy diesel z turbodoładowaniem, Wtrysk bezpośredni, Liczba cylindrów min. 4, Pojemność skokowa min. 3000 cm3, Moc min. 100 KM, Chłodzenie wodą, Wydech wyciągnięty górą obok kabiny, Poziom emisji spalin min. EURO V. |  |  |
|  |  | Pojemność zbiornika paliwa min. 70 l, Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego min. 50 l. |  |  |
|  |  | Wspomaganie kierownicy hydrauliczne |  |  |
|  |  | Napęd na cztery koła oraz system „ krabowy” |  |  |
|  |  | Układ hamulcowy ze wspomaganiem, dwuobiegowy z regulacją siły hamowania z przodu tarcze, bębny z tyłu, hamulec postojowy |  |  |
|  |  | Prędkość zakresu operacyjnego 0 - 25 km/h, Prędkość zakresu jazdy 0 - 45 km/h, Przełączanie zakresu ciągłe (hydrauliczne). |  |  |
|  |  | Standard i kolor pokrycia lakierniczego: zółty |  |  |
|  |  | Sygnał dźwiękowy włączonego biegu wstecznego, |  |  |
|  |  | Układ hydrauliki z funkcja sterowania ilości i ciśnienia oleju podawanego do odbiornika, Pompa hydrauliczna min. 100 l/min, Ciśnienie min. 220 bar, Przednia hydraulika min.100 l/min, Tylna hydraulika min 45 l/min, Biodegradowalny olej hydrauliczny, Chłodzenie za pomocą wentylatora sterowanego elektronicznie. |  |  |
|  |  | Wymiary: Całkowita długość max. 4050 mm, Szerokość pojazdu max. 1300 mm, Wysokość bez świateł ostrzegawczych/koguta max. 2000 mm, Rozstaw osi max. 2180 mm, Prześwit pod pojazdem max. 200 mm, Średnica zawracania z napędem na 4 koła max. 6,2 m. |  |  |
|  |  | Platforma załadunkowa 3 stronna hydraulicznie podnoszona: Długość max. 2150 mm Szerokość max. 1300 mm Wysokość burty max. 300 mm Wysokość załadunkowa max. 1000 mm |  |  |
|  |  | Zamawiający dostarczy wzór logo i napisy identyfikujące użytkownika które zostaną naniesione w sposób trwały |  |  |
|  |  | Oświetlenie: Podstawowe wyposażenie :światła drogowe, światła robocze, dodatkowe przednie reflektory, światło ostrzegawcze, światło cofania |  |  |
|  |  | Wyposażone w Klin pod koła, trójkąt awaryjny, zestaw narzędzi, apteczkę |  |  |
|  |  | Ciężar własny max. 2600 kg |  |  |
|  |  | Pełny system awaryjnego wyłączania urządzenia: w kabinie kierowcy, na zabudowie i w koszu. |  |  |
|  |  | Wyposażone w drabinę umożliwiającą dostęp do elementów urządzenia na dachu. |  |  |
| 2. | Przednia szczotka do zamiatania śniegu | Montowana z przodu na płycie montażowej, napęd hydrauliczny, skrętna na prawo i lewo |  |  |
|  |  | b) Szerokość zamiatania min : 1500 mm |  |  |
| 3. | Posypywarka | Pojemność zbiornika min : 1,2 m3 |  |  |
|  |  | Przenośnik ślimak lub taśma |  |  |
|  |  | Zbiornik piaskowany i galwanizowany, Czujnik pustego zbiornika |  |  |
|  |  | Światło robocze z tyłu |  |  |
|  |  | Szerokość posypywania : 1-8 m |  |  |
|  |  | Talerz rozsypujący wykonany ze stali nierdzewnej, Rura doprowadzająca materiał do talerza wykonana ze stali nierdzewnej |  |  |
|  |  | Osłona talerza wykonana z polietylenu, Rozkładany dach z zamkami |  |  |
|  |  | System sterowania: - 2-liniowy wyświetlacz - Zintegrowana klawiatura - Stacyjka - CAN-Bus |  |  |
| 4. | Lotniskowy pług odśnieżny typu V | Ciężar max: 280 kg, Szerokość robocza min :1450 mm Wysokość pługu wewnętrzna : min 750 mm, max : 780mm Wysokość pługu zewnętrzna : min 850 mm, max : 900 mm |  |  |
|  |  | Montowany z przodu na płycie montażowej, napęd hydrauliczny, skrętny na prawo i lewo, łamany na środku |  |  |
| 5. | Zamiatarka podciśnieniowa | Mocowana na pojeździe, napęd od hydrauliki pojazdu |  |  |
|  |  | Ssawa tylna, wysoki wysyp z 2 szczotkami talerzowymi z tyłu |  |  |
|  |  | Szerokość robocza w zakresie od 1600 mm do 2000 mm Pojemność zbiornika na zmiotki min : 1.5 m3 Pojemność zbiornika na wodę min : 300 l |  |  |
|  |  | Przednia szczotka do pracy po lewej i prawej stronie o średnicy min : 1000 mm |  |  |
|  |  | Szerokość zamiatania przedniej szczotki do : 2,3 m |  |  |
|  |  | Ręczny wąż do zbierania ( liści ) z przyłączem wody, Ciśnieniowy wąż wraz z pistoletem do mycia min: 20 bar |  |  |
|  |  | Podpory parkingowe |  |  |
| 6. | Gwarancja, serwis dokumentacja. | Gwarancja dotycząca wyrobu i dokumentacji zapewniona na okres 24 miesiące, licząc od daty przyjęcia wyrobu przez zamawiającego |  |  |
|  |  | Z chwilą wymiany wyrobu, zespołu lub części w ramach gwarancji, następuje automatyczne przedłużenie gwarancji odpowiednio na ten wyrób zespół lub część, na okres wyszczególniony w pp. a) |  |  |
|  |  | Gwarancja na dostawę części zamiennych lub remontu wyrobu będzie zapewniona w okresie 10 lat, licząc od daty przyjęcia wyrobu przez zamawiającego |  |  |
|  |  | Reakcja serwisu gwarancyjnego/pogwarancyjnego, dostawy części zamiennych oraz dostaw dokumentacji dotyczącej wyrobu max. 24 godzin od daty zgłoszenia zamówienia, całodobowy kontakt telefoniczny z serwisem, |  |  |
|  |  | Autoryzowany przez producenta katalog części zamiennych wraz z rysunkami powinien być dostarczony w j. polskim lub j. angielskim |  |  |
|  |  | Dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcja w języku polskim |  |  |
|  |  | Plan obsługi technicznej i czynności obsługowych (j. polski) |  |  |
|  |  | Kompletne opisy, napisy informacyjne na wyświetlaczach, oznakowania wszystkich przycisków, przełączników i wyłączników sterujących opisane w języku polskim |  |  |
|  |  | Producent zapewni na każde żądanie konsultacje techniczne dla personelu zamawiającego, zapewniające bezpieczną eksploatację wyrobu, |  |  |
|  |  | Producent dostarczy wraz z wyrobem uzgodnione z zamawiającym niezbędne rysunki, plany, procedury lub instrukcje obsługi wyrobu w języku polskim, wraz z zestawem części zamiennych dla serwisu podstawowego oraz zestawem narzędzi i wyposażenia wymaganego do bezpiecznej obsługi i eksploatacji wyrobu. |  |  |
|  |  | Tam gdzie to wymagane z mocy prawa, pozom autoryzacji tłumaczenia dokumentacji w tym Orzeczeń, Certyfikatów lub dokumentów podobnych, będzie terminowo zagwarantowany przez producenta na jego koszt i odpowiedzialność |  |  |
|  |  | Wszelkie zmiany dokumentacji, biuletyny obsługowe lub serwisowe dotyczące wyrobu albo dokumenty podobne będą dostarczane bezpłatnie do zamawiającego w terminie bezzwłocznym od daty wydania |  |  |
|  |  | Dokumentacja wyrobu finalnego, jego części instrukcji i procedur obsługowych powinna dotyczyć dostarczonego modelu wyrobu , ( w tym konkretnej wersji- jeżeli ma to zastosowanie) |  |  |
| 10. | Szkolenia: | a) Szkolenie do 10 osób z obsługi technicznej oraz zasad bezpieczeństwa pracy urządzenia, u odbiorcy |  |  |
|  |  | b) Szkolenie 3 osób z podstawowej obsługi serwisowej u odbiorcy i autoryzacja na dokonywanie obsług i podstawowych napraw, |  |  |
|  |  | c) Autoryzacja na przeprowadzanie szkoleń z obsługi urządzenia przez wyznaczony personel zamawiającego |  |  |
|  |  | d) Jeżeli zakres albo poziom szkolenia lub forma jego dokumentowania wymaga potwierdzenia przez odpowiednie instytucje lub władze, producent wyrobu zapewni terminową realizację tego wymagania |  |  |
|  |  | e) Przeszkolony personel otrzyma Zaświadczenia lub Certyfikaty producenta o odbytych szkoleniach. |  |  |
| 11. | Warunki Dostawy Termin dostawy | DAP zgodnie z zasadami INCOTERMS 2010 Dostawa do 16 tygodni od podpisania umowy |  |  |

* - należy wpisać:

TAK – jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry

NIE – jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów

Jeżeli oferowane urządzenie posiada inne parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać rzeczywistą wartość parametru.

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |