Załącznik nr 1.9 do SIWZ

„Deklaracja spełnienia wymagań i oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - Opis parametrów oferowanego urządzenia

Opis przedmiotu zamówienia.

Część 9 Lotniskowa polewaczko-zraszarka

Oferujemy dostawę urządzenia Producent /Marka …………………. rok ……………. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie krótszym o………… tygodni

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania zamawiającego | Deklaracja wykonawcy (TAK/NIE)* | Dodatkowe informacje* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lotniskowy polewaczko-zraszarka Ogólne | Urządzenie fabrycznie nowe: |  |  |
|  |  | Konstrukcja zabezpieczona przed korozją, Podwozie pod zabudowę: Typ podwozia: 3 osiowy Dopuszczalna masa całkowita podwozia min 26.000 kg |  |  |
|  |  | Silnik / Układ chłodzenia / Sprzęgło: Silnik wysokoprężny – min 270 KM Emisja spalin: min EURO 4 Chłodnica wody i chłodnica powietrza doładowującego, do 35° temperatury otoczenia Filtr paliwa Dodatkowy filtr paliwa podgrzewany z separatorem wody Sprzęgło jednotarczowe Sprężarka powietrza Hamulec silnikowy Elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy 90 km/h Tempomat Wyciszenie hałasu 80 dB (92/97EWG) |  |  |
|  |  | Układ dolotowy i wydechowy: Zasysanie powietrza u góry z suchym filtrem powietrza Tłumik z rurą wydechową skierowaną do tyłu |  |  |
|  |  | Skrzynia biegów: Skrzynia biegów: min 14 biegowa lub automatyczna |  |  |
|  |  | Przystawka odbioru mocy: Odpowiednia do napędu zabudowy montowana fabrycznie |  |  |
|  |  | Przednia oś / Przednie zawieszenie: Przednia oś wygięta Przednie zawieszenie paraboliczne min 7,5 t Stabilizator przedniej osi |  |  |
|  |  | Tylna os / Tylne zawieszenie: Tylne zawieszenie powietrzne Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi Regulacja wysokości zawieszenia Stabilizator tylnej osi |  |  |
|  |  | Opony: Oś przednia 2 * 315/70R22,5 Oś tylna 4 * 315/70R22,5 Oś wleczona 2 * 315/70R22,5 Koło zapasowe 1 * 315/70R22,5 |  |  |
|  |  | Zbiorniki paliwa: Zbiornik paliwa min 300l i max 60l AdBlue Korek wlewu paliwa zamykany, Korek zbiornika AdBlue, 1 szt |  |  |
|  |  | Uklad kierowniczy: Układ kierowniczy lewostronny Koło kierowniczy z regulowaną wysokością i pochyleniem Blokada koła kierownicy |  |  |
|  |  | Układ hamulcowy: Elektroniczny System Hamulcowy ABS układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania System anty-poślizgowy(ASR) Hamulce tarczowe osi przedniej Hamulce tarczowe osi tylnej Przyłącze hamulców 2-przewodow Osuszacz powietrza podgrzewany |  |  |
|  |  | Oświetlenie: Regulacja zasięgu świateł Światła główne halogenowe podwójne H7 dla ruchu prawostronnego Światła do jazdy dziennej (spełniające ECE R87) Światła pozycyjne Światła obrysowe LED Boczne światła obrysowe 2 żółte światła ostrzegawcze na dachu kabiny z lewej i prawej strony |  |  |
|  |  | Kabina wyposażenie zewnętrzne: Kabina dzienna Przednia pokrywa otwierana od wewnątrz Oświetlenie wejścia kierowcy i pasażera Centralny zamek Szyba przednia przyciemniana ze szkła zespolonego, podgrzewana elektrycznie Szyby boczne elektrycznie podnoszone i opuszczane Lusterko krawężnikowe prawe Lusterko przednie po stronie pasażera 'dojazdowe' (zgodne z EU) Lusterka podgrzewane i elektryczne sterowane, lusterko szerokokątne podgrzewane Chlapacz Kolor kabiny – Żółty RAL 1004 Rama pojazdu kolor – Czarny grafit RAL 9011 Zabudowa polewarki kolor – Żółty RAL 1004 |  |  |
|  |  | Kabina wyposażenie wewnętrzne: Pokrycie siedzenia standardowej jakości Komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym Siedzenie pasażera statyczne z reg. wzdłużną i pochylenia Podłokietnik siedzenia kierowcy Dywaniki |  |  |
|  |  | Wskaźniki: Zestaw wskaźników km/h Komputer pokładowy Język polski dla wyświetlacza na tablicy wskaźników Wskaźnik na zestawie wskaz dla danych eksploatacyjnych Sygnalizacja dźwiękowa włączonego biegu wstecznego, |  |  |
|  |  | Uklad elektryczny: Sygnał dźwiękowy elektryczny dwutonowy Gniazdo w kabinie 12V 2-bieg. i 24V 2-bieg. Mechaniczny wyłącznik główny akumulatorów 2 akumulatory 12V min 170Ah Alternator prądu trójfazowego min 28 V, 100 A |  |  |
|  |  | Rama: Rozstaw osi max 4600 mm Belka przeciwnajazdowa przednia Boczne osłony przeciwnajazdowe |  |  |
|  |  | Inne: Płyn niezamarzający do temp. -27 st.C Fartuchy przeciwbłotne przednie Błotniki z tworzywa sztucznego z chlapaczami Apteczka Trójkąt ostrzegawczy oryginalny Lampa ostrzegawcza luzem Podnośnik hydraul. 12 t 2 kliny pod koła Gaśnica polska |  |  |
| 2. | System polewania | Pojemność zbiornika na środek płynny: min 10.000 l wykonany z odpowiedniej jakości tworzywa sztucznego do płynnych środków lotniskowych |  |  |
|  |  | Ramiona: ramiona ze sterowaniem hydraulicznym wysokości oraz rozkładania i zamykania hydrauliczne i mechaniczne zabezpieczenia transportowe ramiona zamontowane w tylnej części zabudowy ( na końcu pojazdu ) elektropneumatyczny tandemowy nośnik dysz z możliwością ustawienia różnych wartości natryskowych czujniki pozycji ramion dostarczenie płynów do dysz poprzez główny centralny 1” przewód zasilający sekcje: 3 szerokość pracy: min 36 m, z możliwością pracy na 3,18 i 36 m |  |  |
|  |  | Dozowanie i regulacja płynami: Zasilająca tłoczkowa pompa membranowa o wydatku min 750 l/min; Ciśnienie pompy: min 20 bar Możliwość pracy z prędkością do 50km/h Zakres pracy : 5-50gr/m2 przy prędkości do 30 km/h lub 5-30gr/m2 przy prędkości do 50km/h Precyzja wydajności pracy nie mnie niż 90% filtr ssący filtr ciśnieniowy z automatycznym oczyszczaniem Automatyczny regulator ciśnienia na 3 części Szybkozłącza do szybkiego napełniania i opróżniania zbiornika przy użyciu własnej pompy Automatyczne odcięcie napełniania zbiornika Pneumatyczne ustawianie ilości polewanego środka z automatycznym przełącznikiem dla różnych ilości polewanego środka. Dozowanie ilości natryskiwanej jak i dopasowanie ciśnienia we wszystkich częściach ramion elektropneumatycznie poprzez sprężynowy akumulator ciśnienia Sterowniki załączanie i wyłączania oraz wybór ilości potrzebnych dysz do spryskiwania zamontowane na dyszy spryskującej. |  |  |
|  |  | System elektryczny i sterowanie: W pełni zautomatyzowany system regulacji polewania środkiem płynnym powiązany z szerokością i prędkością pracy. Skrzyniowy rozdzielacz elektryczny do sterowania Komputer pokładowy Pulpit sterujący w kabinie kierowcy Licznik m/g pracy Cyfrowy wyświetlacz poziomu płynu w zbiornikach zamontowany na zewnątrz na zbiorniku oraz w kabinie kierowcy z miernikiem ilości wylanego środka w zależności od szerokości pracy oraz wskazujący szerokość polewania i stan pracy urządzenia Możliwość ręcznej regulacji w przypadku awarii. Automatyczny wyłącznik przy zatrzymaniu urządzenia. Indukcyjny przepływomierz pomiaru ilości spryskiwanego środka przekazujący dane o ilości płynów wykorzystanych do komputera. Rejestracja danych: pełna rejestracja wszystkich danych odnośnie ilości użytych środków i prac Pełne automatyczne sterownie dyszami natryskującymi wraz z nadzorem poprzez czujniki ramion Oświetlenie ramion: 4 szt. (2 szt. po prawej, 2 szt. po lewej na ramiona) Żółte oświetlenie ostrzegawcze min. 1 szt. |  |  |
|  |  | Dysze spryskujące: Rozkład dysz : dysze rozpryskujące umieszczone min co 25 cm na centralnym przewodzie zasilającym Wysokość robocza: od 25 cm do 50 cm od podłoża Dysze indukcyjne umożliwiające wyeliminowanie efektu znoszenia. Sposób załączania natryskiwania we wszystkich zakresach ramion: elektropneumatycznie przy użyciu sprężynowego akumulatora ciśnienia przy dyszach. Pełne ciśnienie spryskiwania na każdej dyszy musi być przez cały czas pracy urządzenia niezmienne w przypadku zmiany ilości podawanego środka, prędkości oraz szerokości pracy i musi wynosić 100 % Ilość dysz natryskujących: min 288 szt. |  |  |
| 3. | Gwarancja, serwis dokumentacja. | Gwarancja dotycząca wyrobu i dokumentacji zapewniona na okres 24 miesiące, od daty przyjęcia wyrobu przez zamawiającego |  |  |
|  |  | Z chwilą wymiany wyrobu, zespołu lub części w ramach gwarancji, następuje automatyczne przedłużenie gwarancji odpowiednio na ten wyrób, zespół lub część na okres wyszczególniony w pp. a) |  |  |
|  |  | Gwarancja na dostawę części zamiennych i/lub remont wyrobu będzie zapewniona w okresie 10 lat licząc od daty przyjęcia wyrobu przez zamawiającego |  |  |
|  |  | Reakcja serwisu gwarancyjnego/pogwarancyjnego dostawy części zamiennych oraz dokumentacji dotyczącej wyroby będzie zapewniona w czasie max 24 godzin od daty zgłoszenia zamówienia, całodobowy kontakt telefoniczny z serwisem, |  |  |
|  |  | Dokumentacja wyrobu finalnego, jego części instrukcji i procedur obsługowych powinna dotyczyć dostarczonego modelu wyrobu , ( w tym konkretnej wersji- jeżeli ma to zastosowanie) |  |  |
|  |  | Autoryzowany przez producenta katalog części zamiennych wraz z rysunkami powinien być dostarczony w j. polskim lub j. angielskim |  |  |
|  |  | Dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcja w języku polskim |  |  |
|  |  | Plan obsługi technicznej i czynności obsługowych (j. polski) |  |  |
|  |  | Kompletne opisy, napisy informacyjne na wyświetlaczach, oznakowania wszystkich przycisków, przełączników i wyłączników sterujących opisane w języku polskim |  |  |
|  |  | Wszelkie zmiany dokumentacji, biuletyny obsługowe lub serwisowe dotyczące wyrobu albo dokumenty podobne będą dostarczane bezpłatnie do zamawiającego w terminie bezzwłocznym od daty wydania |  |  |
|  |  | Producent zapewni na każde żądanie konsultacje techniczne dla personelu zamawiającego, zapewniające bezpieczną eksploatację wyrobu, |  |  |
|  |  | Producent dostarczy wraz z wyrobem uzgodnione z zamawiającym niezbędne rysunki, plany, procedury lub instrukcje obsługi wyrobu, wraz z zestawem części zamiennych dla serwisu podstawowego oraz zestawem narzędzi i wyposażenia wymaganego do bezpiecznej obsługi i eksploatacji wyrobu. |  |  |
| 4. | Szkolenia: | Wykonawca umożliwi, na własny koszt (tj. min. koszt przejazdu/przelotu, noclegów, wyżywienia, diet) przedstawicielom Zamawiającego (max. 3 osoby) - we wstępnym odbiorze technicznym urządzenia przed wysłaniem do Zamawiającego |  |  |
|  |  | Szkolenie do 10 osób z obsługi technicznej oraz zasad bezpieczeństwa pracy urządzenia, u odbiorcy, |  |  |
|  |  | Szkolenie 3 osób z podstawowej obsługi serwisowej u odbiorcy i autoryzacja na dokonywanie obsług i podstawowych napraw, |  |  |
|  |  | Autoryzacja na przeprowadzanie szkoleń z obsługi urządzenia przez wyznaczony personel zamawiającego |  |  |
|  |  | Jeżeli zakres albo poziom szkolenia lub forma jego dokumentowania wymaga potwierdzenia przez odpowiednie instytucje lub władze, producent wyrobu zapewni terminową realizację tego wymagania |  |  |
|  |  | Przeszkolony personel otrzyma Zaświadczenia lub Certyfikaty producenta o odbytych szkoleniach. |  |  |
| 7. | Warunki Dostawy Termin dostawy | DAP zgodnie z zasadami INCOTERMS 2010 Dostawa do 16 tygodni od podpisania umowy |  |  |

* - należy wpisać:

TAK – jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry

NIE – jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów

Jeżeli oferowane urządzenie posiada inne parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać rzeczywistą wartość parametru w kolumnie

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |