Załącznik nr 1 do SIWZ

Deklaracja spełnienia wymagań i oczekiwanych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - Opis parametrów oferowanego urządzenia

Opis przedmiotu zamówienia.

Część 3; Taśmociąg samojezdny.

Oferujemy dostawę urządzenia Producent /Marka …………………. rok ……………. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie krótszym o………… tygodni

| Lp. | Opis | Minimalne wymagania zamawiającego | Deklaracja wykonawcy (TAK/NIE)* | Dodatkowe informacje* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taśmociąg samojezdny | Pojazd, urządzenie nie starsze niż rok produkcji 2006 |  |  |
|  |  | konstrukcja zabezpieczona przed korozją, |  |  |
|  |  | napędzany za pomocą silnika wysokoprężnego, 4-cylindrowy, chłodzenie powietrzno-olejowe , o mocy min 50 KM przy 2500 obr/min |  |  |
|  |  | przedni zaczep umożliwiający hol, |  |  |
|  |  | dwuobwodowy układ hamulcowy. hydrauliczny układ hamulcowy ze wspomaganiem (servo), działający na przednią oś poprzez hamulce tarczowe, tylne koła hamowane hydraulicznie. |  |  |
|  |  | wspomaganie układu kierowniczego (hydrauliczny), |  |  |
|  |  | pojazd wyposażony w odpowiedni system hamowania, |  |  |
|  |  | hamulec postojowy (ręczny), |  |  |
|  |  | koła pneumatyczne, |  |  |
|  |  | instalacja elektryczna zabezpieczona bezpiecznikami, |  |  |
|  |  | przyciski awaryjnego wyłączenia, |  |  |
|  |  | zestaw świateł drogowych, |  |  |
|  |  | sygnał biegu cofania, |  |  |
|  |  | kontrolki pracy taśmociągu, |  |  |
|  |  | licznik motogodzin, |  |  |
|  |  | sygnalizacja alarmowa (klakson) |  |  |
|  |  | wyposażone w zabezpieczenia mające wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji, |  |  |
|  |  | zostaną naniesione w sposób trwały, według wzoru dostarczonego przez zamawiającego logo i napisy identyfikujące użytkownika |  |  |
|  |  | standard i kolor pokrycia lakierniczego urządzenia RAL 9016 |  |  |
|  |  | Wysięgnik z taśmą na pojeździe: |  |  |
|  |  | Taśma z możliwością regulacji prędkości, |  |  |
|  |  | Wysięgnik z dwoma siłownikami hydraulicznymi, przód, tył, |  |  |
|  |  | Kierunek pracy taśmy przód i tył, |  |  |
|  |  | Minimum 2 panele sterujące z bezpiecznikami z przodu wysięgnika i z tyłu wysięgnika, |  |  |
|  |  | Urządzenie sterujące podnoszeniem i opuszczaniem wysięgnika umieszone na desce rozdzielczej |  |  |
|  |  | Bariery ochronne na taśmociągu po stronie lewej i prawej. Obie składane. Wysokość barier: 850mm (zgodnie z normą EN 12312-3) |  |  |
|  |  | Składane poręcze wysięgnika |  |  |
|  |  | Wysięgnik zabezpieczony przed uszkodzeniem uderzenia wysięgnikiem – miękkie nie brudzące gumowe osłony |  |  |
|  |  | Ogólne: |  |  |
|  |  | możliwość pracy w temperaturach od -30°C do +50ºC, |  |  |
|  |  | lampa błyskowa ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym, |  |  |
|  |  | Kompletne koło zapasowe – w przypadku gdy koła na osiach różnią się od siebie po jednym kole z każdego rodzaju, |  |  |
|  |  | System elektryczny: min. 12 V / 100 Ah, bezobsługowe. Główny wyłącznik akumulatora. |  |  |
|  |  | Wyposażenie dodatkowe: |  |  |
|  |  | Oświetlenie pozycyjne, światło ostrzegawcze, światło pulsujące koloru pomarańczowego, reflektor regulowany zamocowany na urządzeniu, |  |  |
|  |  | Wyrób będzie wyposażony w blokady postojowe kół lub wyposażenie podobne |  |  |
|  |  | Komplet kluczy i narzędzi serwisowych |  |  |
|  |  | Zestaw zimowy, możliwość pracy urządzenia w niskich temperaturach. Podgrzewanie silnika Diesla. |  |  |
|  |  | Gaśnica proszkowa z zawartością środka gaśniczego min. 3 kg. |  |  |
|  |  | Plandeka na siedzisko, |  |  |
| 2. | Wymagane normy i certyfikaty | certyfikat CE |  |  |
|  |  | zgodne z IATA AHM 925 pkt3, 4,5,6 (aktualne wydanie), |  |  |
|  |  | zgodnie z normą PN – EN 12312-3, PN-EN 1915-1 i PN-EN ISO 14121-1 |  |  |
|  |  | Producent gwarantuje spełnienie wymagań homologacyjnych i/lub przepisów dozoru technicznego (jeżeli jest to wymagane) |  |  |
| 3. | Przeznaczenie | Urządzenie powinno zapewniać obsługę przynajmniej poniżej podanych typów statków powietrznych: - B737 wszystkich serii, - A318 do A321 - ATR 42/72, - SAAB 340/2000, - BOMBARDIER Q400 - B757, - EMB, |  |  |
| 4. | Parametry | Rozmiar pojazdu: |  |  |
|  |  | pojazd nie może przekroczyć długości całkowitej 9100mm, (opuszczony wysięgnik), |  |  |
|  |  | szerokość pojazdu nie może przekroczyć 2500mm, |  |  |
|  |  | Wysięgnik: |  |  |
|  |  | długość wysięgnika minimum 7000mm, maximum 8800mm |  |  |
|  |  | szerokość wysięgnika taśmy minimum 550mm maximum 900mm, |  |  |
|  |  | taśma minimalna szerokość 500mm maksymalna 700mm, |  |  |
|  |  | zakres pracy wysięgnika przód minimum 1100mm maksimum 5000mm, |  |  |
|  |  | zakres pracy wysięgnika tył minimum 700mm maksimum 1650mm, |  |  |
|  |  | dopuszczalne obciążenie taśmy (przy równomiernym rozłożeniu obciążenia) minimum 900kg. |  |  |
| 5. | Gwarancja, serwis dokumentacja. | Gwarancja dotycząca wyrobu i dokumentacji zapewniona na okres 3 miesiące, od daty przyjęcia wyrobu przez zamawiającego |  |  |
|  |  | Z chwilą wymiany wyrobu, zespołu lub części w ramach gwarancji, następuje automatyczne przedłużenie gwarancji odpowiednio na ten wyrób, zespół lub część na okres wyszczególniony w pp. a) |  |  |
|  |  | Reakcja serwisu gwarancyjnego będzie zapewniona w czasie max 24 godzin od daty zgłoszenia zamówienia, całodobowy kontakt telefoniczny z serwisem, |  |  |
|  |  | Dokumentacja wyrobu finalnego, jego części instrukcji i procedur obsługowych powinna dotyczyć dostarczonego modelu wyrobu , ( w tym konkretnej wersji- jeżeli ma to zastosowanie) |  |  |
|  |  | Autoryzowany przez producenta katalog części zamiennych wraz z rysunkami powinien być dostarczony w j. polskim lub j. angielskim |  |  |
|  |  | Dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcja w języku polskim |  |  |
|  |  | Plan obsługi technicznej i czynności obsługowych (j. polski) |  |  |
|  |  | Kompletne opisy, napisy informacyjne na wyświetlaczach, oznakowania wszystkich przycisków, przełączników i wyłączników sterujących opisane w języku polskim |  |  |
| 6. | Szkolenia: | Szkolenie do 10 osób z obsługi technicznej oraz zasad bezpieczeństwa pracy urządzenia, u odbiorcy, |  |  |
|  |  | Szkolenie 3 osób z podstawowej obsługi serwisowej u odbiorcy i autoryzacja na dokonywanie obsług i podstawowych napraw, |  |  |
|  |  | Jeżeli zakres albo poziom szkolenia lub forma jego dokumentowania wymaga potwierdzenia przez odpowiednie instytucje lub władze, producent wyrobu zapewni terminową realizację tego wymagania |  |  |
|  |  | Przeszkolony personel otrzyma Zaświadczenia lub Certyfikaty producenta o odbytych szkoleniach. |  |  |
| 7. | Warunki Dostawy | DAP zgodnie z zasadami INCOTERMS 2010 |  |  |

* - należy wpisać:

TAK – jeżeli oferowane urządzenie spełnia oczekiwane parametry

NIE – jeżeli oferowane urządzenie nie spełnia oczekiwanych parametrów

Jeżeli oferowane urządzenie posiada inne parametry od oczekiwanych, wówczas należy wpisać rzeczywistą wartość parametru w kolumnie

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty

##### FORMULARZ OFERTY

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ,zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na dostawy pn. :

„Dostawa używanego taśmociągu II”

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2164  z. późn. zm.)

Ogłoszonego przez zamawiającego:

Warmia i Mazury sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,

siedziba : Szymany 150 , 12-100 Szczytno
Numer Regon:    281345971	
Numer NIP: 	7451842294

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Osoba uprawniona do kontaktów:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

JA (MY) NIŻEJ PODPISANY(I) OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

  - Zapoznałem (liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

  - W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy warunki zawarte w akcie umowy  i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

  - Całe niniejsze zamówienie zostanie wykonane na podstawie treści: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ, jej zmian oraz zgodnie z przedłożonymi przez nas dokumentami i oświadczeniami wymaganymi w SIWZ

  - Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty i podjęcia decyzji o jej złożeniu

  - składam / -y następującą ofertę cenową:

cena netto.................. zł (słownie.......................................)

podatek Vat.................. zł (słownie...................................)

cena brutto .................. zł (słownie.................................)

  - Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: .....................tygodni  ( max termin 12 tygodni od dnia podpisania umowy)*

  - Uważamy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ tj. przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

  - składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]*,

  - nie uczestniczę(- ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu  udzielenia niniejszego zamówienia,

  - oświadczam(my), że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej w tabeli informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

  - nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom:

| l.p. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy (ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na dostawy pn. :

„Dostawa używanego taśmociągu II”

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015r. poz.  2164)

Ogłoszonego przez zamawiającego:

Warmia i Mazury sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,

siedziba : Szymany 150  12-100 Szczytno
Numer Regon:    281345971	
Numer NIP: 	7451842294

WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Ubiegając się o udzielenie zamówienia stosownie do treści art. 10 Regulaminu spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  a dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia

- znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

##### UWAGA PODMIOT WSPÓLNY!

Oświadczenie to składa ten podmiot/te podmioty który/którzy w imieniu wszystkich wykazywać będzie/będą  spełnienie warunków określonych w SIWZ.

#### Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych przez Zamawiającego, ogłoszonego na  dostawy pn. :

„Dostawa używanego taśmociągu II”

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2164)

Ogłoszonego przez zamawiającego:

Warmia i Mazury sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,

siedziba : Szymany 150,  12-100 Szczytno
Numer Regon:    281345971	
Numer NIP: 	7451842294

WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Ubiegając się o udzielenie określonego powyżej zamówienia

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nie podlegam wykluczeniu z postępowania w związku z okolicznościami określonymi w art. 12 ust. 1 Regulaminu.

PODPIS:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*określić nr części

Uwaga !

W przypadku oferty wspólnej oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

# Footnotes

Jeżeli dotyczy

*Niepotrzebne skreślić lub usunąć