Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty

##### FORMULARZ OFERTY

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z. późn. zm.) ogłoszonego przez Zamawiającego, na dostawy pn. :

„dostawa dwóch zestawów oczyszczarek lotniskowych wraz z ciągnikami siodłowymi do utrzymania infrastruktury Portu Lotniczego „Mazury” w Szymanach

o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z. późn. zm.)

Ogłoszonego przez zamawiającego:

Warmia i Mazury sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,

siedziba : Szymany 150 , 12-100 Szczytno
Numer Regon:    281345971	
Numer NIP: 	7451842294

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Osoba uprawniona do kontaktów:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

- JA (MY) NIŻEJ PODPISANY(I) OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

  - Zapoznałem (liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

  - W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptujemy warunki zawarte w akcie umowy  i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

  - Całe niniejsze zamówienie zostanie wykonane na podstawie treści: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ, jej zmian oraz zgodnie z przedłożonymi przez nas dokumentami i oświadczeniami wymaganymi w SIWZ

  - Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty i podjęcia decyzji o jej złożeniu

  - składam / -y następującą ofertę cenową:

cena ryczałtowa mojej (naszej) oferty za realizację całego przedmiotu zamówienia wynosi:

| Cena netto | Stawka podatku od towarów i usług VAT ( w %) | Cena brutto |
| --- | --- | --- |
| Słownie ….. |  | Słownie…….. |

W tym :

Zestaw 1 za cenę brutto ………………………………………

Zestaw 2 za cenę brutto ………………………………………

  - Oferujemy udzielenie gwarancji jakości w okresie  12 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu dostawy przez Zamawiającego.

  - Gwarantuję dostępność części zamiennych  i/lub remont wyrobu w  okresie 5 lat od dnia odbioru przedmiotu dostawy przez Zamawiającego.;

  - Zapewnię dostępność serwisu gwarancyjnego/ pogwarancyjnego, dostawy części zamiennych, oraz dostaw dokumentacji dotyczącej wyrobu w czasie 48 godzin, od daty zgłoszenia.

  - Uważamy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ tj. przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

  - składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia],

  - nie uczestniczę(- ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu  udzielenia niniejszego zamówienia,

  - oświadczam(my), że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej w tabeli informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Od | do |

  - nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom:

| l.p. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 2 Ado SIWZ – Wzór opisu technicznego  oferowanego przez Wykonawcę pojazdu

OPIS  TECHNICZNY OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ POJAZDU

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z. późn. zm.) ogłoszonego przez Zamawiającego, na dostawy pn. :

„dostawa dwóch zestawów oczyszczarek lotniskowych wraz z ciągnikami siodłowymi do utrzymania infrastruktury Portu Lotniczego „Mazury” w Szymanach

o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z. późn. zm.)

Ogłoszonego przez zamawiającego:

Warmia i Mazury sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,

siedziba : Szymany 150  12-100 Szczytno
Numer Regon:    281345971	
Numer NIP: 	7451842294

WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Oferujemy  zestawy do oczyszczania o następujących parametrach  technicznych 
i wyposażeniu:

| Zestaw nr 1 Ciągnik siodłowy (producent, nazwa, model ) ………………………………… Rok produkcji ……………………………. Przebieg km ……………………………………. Oczyszczarka producent, nazwa, model ………………………………………… Rok produkcji ……………………………. Przebieg mg ……………………………………. Zestaw nr 2 Ciągnik siodłowy (producent, nazwa, model ) ………………………………… Rok produkcji ……………………………. Przebieg km ……………………………………. Oczyszczarka producent, nazwa, model ………………………………………… Rok produkcji ……………………………. Przebieg mg ……………………………………. |
| --- |
| LP | Parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego | Parametry i wyposażenie oferowane przez Wykonawcę |
| I | Przeznaczenie |
| 1 | Specjalistyczne oczyszczanie utwardzonych powierzchni lotniska w każdych warunkach atmosferycznych (również w czasie opadu każdego rodzaju), w dzień i w nocy, również w warunkach zimowych, z zastosowaniem: |  |
| 1.1 | - systemu mechanicznego usuwania zanieczyszczeń mechanicznych, chemicznych, śniegu, lodu, szlasu, innych zanieczyszczeń, |  |
| 1.2 | - systemu dmuchawy i szczotki mechanicznej do usuwania śniegu, lodu, szlasu, innych zanieczyszczeń z powierzchni utwardzonych lotnisk |  |
| 2 | Możliwość wykonywania pracy samodzielnie i w grupie urządzeń utrzymania lotniska. |  |
| 3 | Obsługa operacyjna oczyszczarki – jednoosobowa |  |
| 4 | Warunki pracy (temp. zewn. do - 30°C). |  |
| 5 | Wersja z ciągnikiem siodłowym dostarczonym w ramach zamówienia |  |
| 6 | Długość całkowita zestawu (pług, ciągnik, oczyszczarka) - max. 18 m. |  |
| 7 | Prędkość robocza zestawu min. 35 km/h, przejazdowa min. 60 km/h. |  |
| II | Wymagania Ogólne |
| A | Ciągnik siodłowy |
| 8 | Podwozie : napęd 4 x 4 |  |
| 9 | Blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu |  |
| 10 | Układ hamulcowy z ABS, ABS odłączalny |  |
| 11 | Stabilizator tylnej osi pod ramą |  |
| 12 | Zderzak stalowy |  |
| 13 | Stabilizator przedniej osi |  |
| 14 | Ogranicznik prędkości 90 km/h |  |
| 15 | Tempomat |  |
| 16 | Podgrzewacz paliwa |  |
| 17 | Hamulec silnikowy z zaworem upustowym |  |
| 18 | Resory osi tylnej min 13,0 t |  |
| 19 | Felgi stalowe |  |
| 20 | Koło zapasowe przednie i tylne kpl. po 1 szt. |  |
| 21 | Wyciszenie pojazdu wg. EWG 96/20 (Erga-Noise) |  |
| 22 | Blokada mechanizmu różnicowego przedniego mostu |  |
| 23 | Oś przednia wzmocniona, min 9,0 t |  |
| 24 | Podgrzewany osuszacz sprężonego powietrza |  |
| 25 | Akumulatory 2 x min 12V/220 Ah (bezobsługowe) |  |
| 26 | Lusterko manewrowe aerodynamiczne, przód |  |
| 27 | Skrzynia biegów automatyczna. |  |
| 28 | Zamykany korek wlewu paliwa |  |
| 29 | Wstępny filtr pal. z podgrzewanym separatorem wody |  |
| 30 | Główny zbiornik paliwa min 300 l, ciągnik / min. 500 l oczyszczarka |  |
| 31 | Alternator wzmocniony. |  |
| 32 | Układ hydrauliczny do sterowania pracą pługa odśnieżnego |  |
| 33 | Przystawka odbioru mocy przystosowana do pracy ciągłej |  |
| 34 | Chłodnica oleju skrzyni biegów |  |
| 35 | Resory paraboliczny dla służby zimowej 9 t - 10,5 t |  |
| 36 | Zamontowana płyta nośna do pługa ciężkiego z układem sterowania i napędem hydraulicznym. |  |
| 37 | Sterowanie wszystkimi elementami roboczymi zestawu z kabiny kierowcy. |  |
| 38 | Możliwość szybkiego zamontowania/demontażu pulpitu sterującego pracą elementów zestawu, do/z pojazdu dostarczonego w zestawie. |  |
| B | Oświetlenie oczyszczarki: |
| 39.1 | Światła pozycyjne, mijania, drogowe, |  |
| 39.2 | dodatkowe reflektory robocze (zamontowane na dachu i pod szybą przednią ponad pługiem, włączane oddzielnie), |  |
| 39.3 | Światła obrysowe, stop, przeciwmgielne, cofania, kierunkowskazy, odblaskowe, |  |
| 39.4 | Światła ostrzegawcze: pomarańczowe z przodu na dachu kabiny i z tyłu oświetlenie obrysowe szczotki i pługa, |  |
| 39.5 | dwa reflektory oświetlające pole pracy szczotki po stronie lewej i prawej- w wykonaniu zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego w Polsce. |  |
| C | Zamiatająca walcowa szczotka obrotowa |
| 40 | Prędkość robocza w czasie pracy szczotki do 50 km/h, |  |
| 41 | Długość szczotki: 5000 m. do 6500 mm. |  |
| 42 | Szerokość oczyszczania: 4500 do 5500mm |  |
| 43 | Automatyczny system docisku szczotki do podłoża z możliwością regulacji ręcznej, |  |
| 44 | Zabezpieczenie kół podporowych szczotki przed kontaktem z wirującą szczotką |  |
| 45 | Automatyczny wzrost obrotów szczotki ze wzrostem prędkości postępowej oczyszczarki |  |
| 46 | Układ automatycznej regulacji prędkości obrotowej szczotki walcowej w zależności od stopnia jej zużycia |  |
| 47 | Wydajność oczyszczania – min 300.000 m2/h |  |
| 48 | Hydrauliczny napęd szczotki walcowej, |  |
| 49 | Wał szczotki przystosowany do elementów kasetonowych ( min 20 rzędów listew stalowych na obwodzie), |  |
| 50 | Średnica szczotki – min 900 mm, |  |
| 51 | Segmenty szczotki stalowe |  |
| 52 | Prędkość obrotowa szczotki – od 0 do 720 obrotów/min |  |
| 53 | Mechaniczny system „pływania” szczotki |  |
| 54 | Szczotka robocza ciągniona |  |
| 55 | Automatyczna regulacja osłon szczotki w miarę zużywania się elementów roboczych |  |
| 56 | Kąt obrotu szczotki w prawo i w lewo z pozycji prostopadłej do osi wzdłużnej oczyszczarki (roboczy) min. 30° |  |
| 57 | Automatyczne sterowanie funkcjami roboczymi: opuszczania, podnoszenia, obrotów oraz obrotu prawo - lewo za pomocą układu hydraulicznego |  |
| 58 | Szerokość robocza nie przekraczająca szerokości śladu pługa odśnieżnego |  |
| 59 | Konstrukcja umożliwiająca szybki i prosty demontaż elementów szczotki oraz wymianę segmentów kasetowych w warunkach zimowych. |  |
| 60 | Blokowanie obrotu szczotki prawo- lewo na skutek zalegania nadmiernej ilości śniegu oraz nadmiernego osadzania śniegu na konstrukcji oczyszczarki |  |
| D | Dmuchawa/turbina |
| 61 | Napęd dmuchawy hydrauliczny. |  |
| 62 | System wydmuchu powietrza za szczotką. |  |
| 63 | System wydmuchu powietrza przed tylną osią. |  |
| 64 | Wydajność turbiny (wentylatora): min. 10 m3/s. |  |
| 65 | Kanały i dysze podmuchowe umieszczone po lewej i prawej stronie oczyszczarki. |  |
| 66 | Prędkość wylotu powietrza z dyszy wentylatora mierzona przy wylocie z dyszy min 130 m/s, |  |
| 67 | Automatyczna zmiana kierunku działania dysz podmuchowych synchronicznie ze szczotką i pługiem. |  |
| 68 | Możliwość niezależnego działania tylko układem podmuchowym przy ustawieniu pługa lub szczotki w pozycji transportowej |  |
| E | Pług |
| 69 | Wielosegmentowy pług stalowy, zabezpieczony antykorozyjnie, przeznaczony do odśnieżania nawierzchni lotniskowych dróg startowych, dróg kołowania i płyt postojowych dla samolotów. |  |
| 70 | Sterowanie: dwustronnie skrętny oraz łamany do transportu i garażowania, unoszony, z płynną regulacją zmiany położenia |  |
| 71 | Kąty ustawienia pługa min. +- 300 od pozycji neutralnej, |  |
| 72 | Szerokość oczyszczania w pozycji roboczej: min 5.500 mm. |  |
| 73 | Przystosowanie do prędkości roboczej oczyszczarki do 65 km/h, |  |
| 74 | Wysokość pługa ( bez gumy oraz świateł ) : min. 1200 mm |  |
| 75 | Możliwość regulacji docisku pługa do podłoża, |  |
| 76 | Szerokość pługa po złożeniu skrzydeł : Max 5.100 mm |  |
| 77 | Znormalizowana płyta montażowa, instalacja przyłączeniowa, pulpit sterowania z kabiny |  |
| 78 | Napęd pługa hydrauliczny od przystawki odbioru mocy silnika jezdnego oczyszczarki. |  |
| 79 | Ostrza skrawające pługa z tworzywa sztucznego, wymienne. |  |
| 80 | Segmenty pługa stabilizowane w pozycji roboczej z możliwością samoczynnego unoszenia przy najechaniu na przeszkodę. |  |
| 81 | Górna część pługa profilowana, lub wyposażona w osłonę zapobiegającą przesypywaniu nadmiaru śniegu. |  |
| 82 | Układ mechaniczno-hydrauliczny zapewniający sterowanie pługiem z pulpitu sterowniczego w kabinie ciągnika: podnoszenie, opuszczanie, obrót w lewo i w prawo. |  |
| 83 | Układ hydraulicznej stabilizacji pługa w poziomie. |  |
| 84 | Oświetlenie skrajni pługa lampami elektrycznymi z przodu białymi, z tyłu czerwonymi (żarówki antywstrząsowe). |  |
| 85 | Pług powinien zapewniać efektywne odśnieżanie w połączeniu ze szczotką i podmuchem przy prędkości roboczej, także przy skrętach. |  |
| 86 | Podstawa do magazynowania pługa luzem. |  |
| III | Spełniane normy i certyfikaty |  |
| 87 | Silniki spalinowe spełniające normy obowiązujące w dniu dostawy dla silników jezdnych i roboczych, silnik jezdny powinien spełniać wymagania normy min. EURO 5. |  |
| 88 | Oczyszczarka dopuszczona wg norm europejskich do bezpiecznej pracy. Wymagana deklaracja zgodności CE. |  |
| 89 | Oczyszczarka przewidziana do poruszania się wyłącznie po terenie lotniska (nie podlega rejestracji w ruchu drogowym). |  |
| 90 | Ciągnik dopuszczony do pracy w ruchu drogowym. Wymagana homologacja końcowa i wymagane dokumenty. |  |
| IV | Napęd |  |
| 91 | W każdym zestawie - dwa niezależnie pracujące silniki tego samego producenta. Silnik ciągnika o mocy 400-450 KM, silnik napędzający zespoły robocze oczyszczarki o odpowiedniej mocy. |  |
| 92 | Pojemność zbiornika/zbiorników paliwa: na 10 h jazdy roboczej (ciągnik i oczyszczarka) |  |
| 93 | Wloty powietrza do silników zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych |  |
| 94 | Układy zasilania silników jezdnego i roboczego wyposażone w przepływomierz (działający w oparciu o sondy umieszczone w zbiornikach paliwa), dokumentujący faktyczne zużycie paliwa. |  |
| 95 | Główny wyłącznik zasilania akumulatorów. Alternator wzmocniony w stopniu gwarantującym pełne zasilenie wszystkich (w tym ponad standardowych) odbiorników elektrycznych wyrobu i ładowanie akumulatorów. |  |
| 96 | Centralny układ smarowania dla ciągnika siodłowego, lub układ bezobsługowy. |  |
| 97 | Dostęp do punktów obsługi techniczno-eksploatacyjnej wyrobu tj. wlewów olejów i płynów, czujników, filtrów, sond itd. bez konieczności demontażu innych podzespołów. |  |
| 98 | Automatyczne wyłączanie silnika jezdnego lub przejście w zakres obrotów minimalnych z |  |
|  | sygnalizacją czerwone lampki kontrolne na tablicy rozdzielczej w kabinie operatora w przypadku: • nadmiernego spadku ciśnienia oleju silnikowego, • nadmiernego spadku poziomu płynu w układzie chłodzenia, • nadmiernej temperatury płynu w układzie chłodzenia, • awarii układu ładowania akumulatorów. |  |
| 99 | Emisja spalin silników: zgodnie z obowiązującymi normami w dniu dostawy. |  |
| 100 | Zestaw zimowy do pracy do -30°C zawiera: Płyn chłodzący z opcją na nie zamarzanie do -30°C, • System podgrzewania płynu chłodzącego dla silnika ciągnika i oczyszczarki. • Zewnętrzne dodatkowe źródło zasilania 24 V dla silnika oczyszczarki |  |
| V | Wyposażenie dodatkowe |  |
| 101 | Listwa oświetleniowa na dachu kabiny- 1 kpl. |  |
| 102 | Dwa zapasowe komplety listew szczotki oraz jeden komplet noży pługa (z tworzywa sztucznego). |  |
| 103 | Gaśnica proszkowa (6kg) zamontowana w kabinie- 1 szt. |  |
| 104 | Zestaw narzędzi do obsługi wyrobu- 1 kpl |  |
| 105 | Klin (podkładka pod koło)- 2 szt. |  |
| 106 | Trójkąt- 1 szt. |  |
| 107 | Koło zapasowe jezdne- 1 szt |  |
| 108 | Instrukcja obsługi- 1 kpl. |  |
| 109 | Katalog części zamiennych- 1 kpl |  |
| 110 | Awaryjne wyłączanie silnika roboczego w kabinie. |  |
| 111 | Znormalizowane oznaczenia ostrzegawcze (folie i światła odblaskowe). |  |
| 112 | Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich podzespołów. |  |
| 113 | Kompletne opisy, lub znormalizowane oznakowania wszystkich przycisków sterujących, dźwigni, zaworów itd., w kabinie operatora i na zewnątrz, wyłącznie w języku polskim. |  |
| 114 | Kompletna goleń zapasowa z kołem podporowym pługa i szczotki po 1 egz. |  |
| 115 | System elektryczny – 24 Volt, |  |
| 116 | Akumulatory – min 2 x 12 Volt / 200 AH, |  |
| 117 | Zbiornik oleju hydraulicznego – min 100 l, |  |
| 118 | Obudowa silnika oczyszczarki podnoszona elektro-hydraulicznie, |  |
| 119 | Jedno światło ostrzegawcze (pomarańczowe), dla oczyszczarki |  |
| 120 | Możliwość szybkiego zamontowania i wymontowania pulpitu sterującego z pojazdu, |  |
| 121 | Oświetlenie oczyszczarki na całej szerokości roboczej |  |
| 122 | Tylna oś zestawu – skrętna. |  |
| 123 | Układ centralnego smarowania |  |
| 124 | Podgrzewanie układów chłodzenia i oleju hydraulicznego |  |
| 125 | Ładowarka akumulatorów – 220 V (zabudowana na stałe w zestawie jezdnym, wraz z gniazdem zasilania wyprowadzonym na zewnątrz). |  |
| VI | Stan Techniczny ** |  |
| 126 | musi być sprawny technicznie, |  |
| 127 | nie może być powypadkowy, |  |
| 128 | silnik i skrzynia biegów bez wycieków |  |
| 129 | blacharka bez mechanicznych uszkodzeń, stan powłoki lakierniczej dobry lub bardzo dobry, |  |
| 130 | stan ogumienia – dopuszczalny stopień zużycia nie większy niż 50%, |  |
| 131 | Zamawiający nie dopuszcza pojazdu, który został przekształcony (przerobiony, zmieniony) z jazdy w ruchu lewostronnym na jazdę w ruchu prawostronnym, |  |
| *Niepotrzebne skreślić Wykonawca zobowiązany jest do wypełnia tabeli w całości. W odpowiednich wierszach w kolumnie „Parametry i wyposażenie oferowane przez Wykonawcę” Wykonawca zobowiązany jest: wpisać „posiada/nie posiada” ** spełnia/nie spełnia W przypadkach gdy Zamawiający określił min/max parametry podać oferowane parametry PODPIS(Y): l.p. |

Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
 w postępowaniu

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z. późn. zm.) ogłoszonego przez Zamawiającego, na dostawy pn. :

„dostawa dwóch zestawów oczyszczarek lotniskowych wraz z ciągnikami siodłowymi do utrzymania infrastruktury Portu Lotniczego „Mazury” w Szymanach

o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z. późn. zm.)

Ogłoszonego przez zamawiającego:

Warmia i Mazury sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,

siedziba : Szymany 150  12-100 Szczytno
Numer Regon:    281345971	
Numer NIP: 	7451842294

WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Ubiegając się o udzielenie zamówienia stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  a dotyczące:

- posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek;

- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia

- znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

##### UWAGA PODMIOT WSPÓLNY!

Oświadczenie to składa ten podmiot/te podmioty który/którzy w imieniu wszystkich wykazywać będzie/będą  spełnienie warunków określonych w SIWZ.

#### Załącznik nr 4 do SIWZ – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z. późn. zm.) ogłoszonego przez Zamawiającego, na dostawy pn. :

„dostawa dwóch zestawów oczyszczarek lotniskowych wraz z ciągnikami siodłowymi do utrzymania infrastruktury Portu Lotniczego „Mazury” w Szymanach

o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z. późn. zm.)

Ogłoszonego przez zamawiającego:

Warmia i Mazury sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,

siedziba : Szymany 150,  12-100 Szczytno
Numer Regon:    281345971	
Numer NIP: 	7451842294

WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Ubiegając się o udzielenie określonego powyżej zamówienia:

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nie podlegam wykluczeniu z postępowania w związku z okolicznościami określonymi w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

PODPIS:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga !

W przypadku oferty wspólnej oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

#### Załącznik nr 5 do SIWZ – WZÓR WYKAZU DOSTAW

#### WYKAZ DOSTAW

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z. późn. zm.) ogłoszonego przez Zamawiającego, na dostawy pn. :

„dostawa dwóch zestawów oczyszczarek lotniskowych wraz z ciągnikami siodłowymi do utrzymania infrastruktury Portu Lotniczego „Mazury” w Szymanach

o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z. późn. zm.)

Ogłoszonego przez zamawiającego:

Warmia i Mazury sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,

siedziba : ul. Kasprowicza 1
12-100 Szczytno
Numer Regon:    281345971	
Numer NIP: 	7451842294

Wykonawca:

| l.p. | Nazwa (y) Wykonawcy (ów): | Adres: |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w  tym okresie, wykonałem / wykonaliśmy następujące (określone poniżej)dostawy :

| L.p. | Wykonawca, który wykonał dostawę– nazwa i adres | Rodzaj i parametry techniczne dostarczonego pojazdu (opis wykonanych dostaw, w tym potwierdzający spełnienie warunku opisanego w Rozdziale VIII pkt 1.1.lit b) | Data i miejsce wykonania (z określeniem dnia miesiąca i roku) | Odbiorca (nazwa i adres) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(*) - niewłaściwe skreślić

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dowody dotyczące najważniejszych dostaw , określające, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty.

Podpisy:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

#### Załącznik nr 6 do SIWZ – Wzór oświadczenia Wykonawcy składanego w trybie 
art. 26 ust. 2 d ustawy Prawo zamówień publicznych

#### OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z. późn. zm.) ogłoszonego przez Zamawiającego, na dostawy pn. :

„dostawa dwóch zestawów oczyszczarek lotniskowych wraz z ciągnikami siodłowymi do utrzymania infrastruktury Portu Lotniczego „Mazury” w Szymanach

o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 907 z. późn. zm.)

Ogłoszonego przez zamawiającego:

Warmia i Mazury sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,

siedziba : Szymany 150, 12-100 Szczytno
Numer Regon:    281345971	
Numer NIP: 	7451842294

WYKONAWCA:

| l.p. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres Wykonawcy (ów) |
| --- | --- | --- |

Ubiegając się o udzielenie określonego powyżej zamówienia:

OŚWIADCZAM, ŻE:

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy – Prawo Zamówień Publicznych * przedkładam informację, w trybie art. 26 ust. 2d ustawy – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), że :

1) nie przynależę do grupy kapitałowej **

2) przynależę do grupy kapitałowej ** w przypadku złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawca obligatoryjnie zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z wykonawców w imieniu swojej firmy.

** Niepotrzebne skreślić.

PODPIS:

| l.p. | Nazwa Wykonawcy (ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej (ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy (ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga !

W przypadku oferty wspólnej oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

# Footnotes

Wykonawca  skreśla niepotrzebne.

Wykonawca skreśla niepotrzebne.

Wykonawca skreśla niepotrzebne.

Niepotrzebne skreślić